## Slide 1
URZĄDZENIA BRZEGOWE (EDGE)
dla robotów
humanoidalnych
Stan aktualny · Luki technologiczne · Perspektywy
Radar Aptiv SRR8+ · PULSE · Sensing THz
Prezentacja techniczna dla Rady Gospodarczej · 2026
dr inż. Tomasz Żabiński, dr inż. Mateusz Pomianek
1 / 30

## Slide 2
Plan prezentacji
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
2 / 30
I
Kontekst i definicje
Dlaczego edge ma znaczenie — latencja, autonomia, bezpieczeństwo
slajdy 3–5
II
Aktualny stan urządzeń brzegowych
Sensory wizyjne, LiDAR, IMU, obliczenia na robocie
slajdy 6–12
III
Analiza luk technologicznych
Co brakuje — wykrywanie ludzi, close-range, energie, latencje
slajdy 13–17
IV
Radar i detekcja człowieka
Aptiv SRR8+, PULSE, architektura fuzji sensorycznej
slajdy 18–22
V
Sensing w zakresie THz
Zasady fizyczne, aplikacje, TRL, integracja z robotem
slajdy 23–26
VI
Mapa drogowa i rekomendacje
Prognozy TRL, kierunki R&D, rekomendacje dla rady
slajdy 27–30

## Slide 3
Dlaczego przetwarzanie brzegowe (edge) jest kluczowe dla robotów humanoidalnych?
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
3 / 30
<5 ms
wymagana latencja reaktywna
ISO TS 15066 — kontakt z człowiekiem
~1 500 W
pobór mocy platformy
w tym obliczenia edge: 100–300 W
>100 ms
latencja chmury 4G/5G
niedopuszczalna dla sterowania ruchem
RODO
dane biometryczne on-device
zakaz przesyłania do chmury bez zgody
Argumenty za edge
Implikacje systemowe
Bezpieczeństwo fizyczne: reakcja na nieoczekiwany kontakt musi nastąpić w <1–5 ms — niemożliwe przy round-trip do serwera (min. 50–100 ms dla 5G)
Niezawodność: robot musi działać bez łączności sieciowej — awarie infrastruktury, tunele, zakłady przemysłowe bez Wi-Fi
Prywatność i compliance: dane z kamer, mikrofonów i sensorów biometrycznych zbierane przez roboty podlegają RODO; przetwarzanie lokalne eliminuje ryzyko prawne
Efektywność energetyczna: transmisja danych strumieniowych (kamera 4K = ~3 Gbps) wyczerpuje budżet sieciowy i bateryjny szybciej niż lokalne wnioskowanie
Architektura warstwowa: reflexy (edge, <1 ms) → planowanie reaktywne (edge, <50 ms) → planowanie strategiczne (chmura, >500 ms) — właściwy podział obowiązków
Latencja a bezpieczeństwo: przy prędkości ramienia 1 m/s i człowieku w odległości 0,3 m — system ma 300 ms na zatrzymanie; edge to jedyna opcja
Autonomia offline: misje ratownicze, praca w strefach bez infrastruktury (Fukushima, Mars), środowiska wojskowe (EMC zakłócenia)
Koszt infrastruktury: flota 1000 robotów streamująca dane surowe = ~300 Gbps stałego pasma — koszt cloud prohibitywny; edge radykalnie go redukuje

## Slide 4
Taksonomia urządzeń brzegowych w robocie humanoidalnym
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
4 / 30
Warstwa percepcji
Kamery RGB-D, stereo, event cameras
LiDAR (solid-state, mechaniczny)
Radar mmWave / FMCW
IMU (żyroskop + akcelerometr)
Sensoryka dotykowa / ciśnieniowa
Mikrofony beamforming, sonar
Warstwa obliczeniowa
NPU (Neural Proc. Unit) dedykowany AI
GPU mobilne (Orin, AMD Xilinx)
FPGA (Xilinx Kintex, Intel Arria)
Mikrokontrolery RT (reflexy <1 ms)
DSP (przetwarzanie sygnałów RAW)
SoC zintegrowany (perception+control)
Warstwa komunikacji
EtherCAT — sterowanie aktuatorami
ROS 2 DDS — komunikacja modułów
CAN bus — sensory niskopriorytetowe
TSN Ethernet (IEEE 802.1Qbv) — RT
WiFi 6E / UWB — lokalizacja precyzyjna
Bluetooth LE — wearables pacjenta

## Slide 5
Wymagania czasowe i budżet mocy — ramy projektowe
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
5 / 30
Zadanie / moduł
Latencja max.
Pobór mocy
Platforma HW
Reflex ochronny (kolizja)
<1 ms
~0.5 W
MCU RT (Cortex-M33)
Sterowanie balansem
1–5 ms
~5 W
DSP + FPGA
Wykrywanie przeszkód
5–20 ms
~15 W
NPU (INT8)
Fuzja sensoryczna
20–50 ms
~25 W
GPU mobilny / Orin NX
Detekcja człowieka (HRI)
50–100 ms
~40 W
Jetson Orin + Radar NPU
Planowanie zadania
100–500 ms
~80 W
Jetson AGX Orin
Wnioskowanie LLM (lokalne)
>500 ms
~150 W
Orin + offload NPU
Łączny budżet mocy edge (szacunek): 200–350 W · Rezerwa na zasilanie aktuatorów: 800–1200 W · Bateria 48V 100Ah ≈ 4,8 kWh → autonomia ~3–4 h

## Slide 6
SEKCJA II
Aktualny stan
urządzeń brzegowych
Sensory · Obliczenia · Komunikacja
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
— / 30

## Slide 7
Systemy wizyjne — kamery i widzenie maszynowe
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
7 / 30
Główne typy kamer
Zagadnienia szczegółowe i wyzwania
Intel RealSense D435i / D455: kamera stereo RGB-D; zasięg 0.1–10 m; rozdzielczość głębi 848×480@90fps; zintegrowany IMU 6-DOF; USB3; <3.5 W; standard w robotach badawczych (TIAGo, Spot)
Microsoft Azure Kinect DK: Time-of-Flight sensor; 1 MP głębia + 12 MP RGB; 512×512@30fps; SDK z body tracking 32 joint; <5.9 W; ograniczona autonomia od chmury
Kamery event (neuromorphic): Prophesee Metavision EVK4 — 1280×720, dynamika 120 dB, latencja <1 ms; DAVIS346 — kombinowana kamera+event; idealna dla szybkich ruchów
Kamera stereo wide-FOV: ZED 2i (Stereolabs) — 120° FOV, depth do 20 m, wbudowane IMU; OAK-D (Luxonis); zintegrowany NPU Intel Myriad X do detekcji na urządzeniu
Kamery termiczne: FLIR Lepton 3.5; 160×120@8.7fps; Boson 640 — 640×512; detekcja obecności człowieka niezależna od oświetlenia; zasięg detekcji ciepłoty <15 m
Plenoptyczne (light field): Raytrix R29; pomiar głębokości z jednej kamery; potencjał dla manipulacji w złym oświetleniu; wciąż TRL 4–5 dla robotyki
Wyzwania montażu: robot humanoidalny = platforma ruchoma; wstrząsy, drgania mechaniczne degradują jakość obrazu; wymóg image stabilization lub aktywnego gimbala
Latencja pipeline: kamera (exposure + readout) + GPU detekcja = 30–80 ms; dla reactive HRI za wolne bez optymalizacji; konieczna asynchroniczna architektura

## Slide 8
LiDAR — mapowanie 3D i nawigacja
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
8 / 30
Mechaniczne skanujące
Velodyne VLP-16 (Puck): 16 kanałów, 360°, zasięg 100 m, 300k pkt/s; ciężki (830 g), zużycie 8 W
Ouster OS0-32: 32 kanały, zasięg 50 m; montaż w głowie/torsie; bardziej kompaktowy (~450 g)
Zastosowanie: globalne mapowanie SLAM; planowanie ścieżki w budynku
Ograniczenie: ruchome części — podatność na wibracje robota; żywotność <50k h
Solid-State LiDAR
Hesai AT128: 128 kanałów MEMS, FOV 120°×25°, zasięg 200 m, 1.5M pkt/s; <12 W; przeznaczony auto AV
Livox MID-360: nieklasyczny wzorzec skanowania; 360° horizontal; czuły na bliski zasięg; <15 W
Luminar Halo: 1550 nm laser (eye-safe); 250 m zasięg; fokus automotive; rosnące zastosowanie w humanoidach
Zaleta: brak części ruchomych; odporność na wstrząsy; montaż stały w głowie lub torsie
Flash LiDAR i TOF
Texas Instr. OPT8241: 320×240 TOF, zasięg 0.1–4 m; do manipulacji dłońmi i bliskiego otoczenia
Terabee TeraRanger Evo: zasięg 60 m, lightweight 38 g, I²C; skalowalne do mini-array
Sony DepthSense IMX556: stacked SPAD array; high-framerate 3D; rosnąca integracja z CMOS
Ograniczenie: mały FOV i zasięg; uzupełnienie, nie substytut skanującego LiDAR

## Slide 9
IMU, propriocepcja i sensoryka dotykowa
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
9 / 30
Inercja i stawy
Sensoryka skórna i siłowa
IMU 6-DOF (Inertial Measurement Unit): Bosch BMI088 — ±24g akcelerometr, ±2000°/s żyroskop, 2 kHz; STMicro ISM330DLC; zatwierdzony automotive; odczyt w 400 μs
IMU 9-DOF z magnetometrem: VectorNav VN-100; AHRS; dokładność orientacji <0.5° RMS; temp. -40°C to +85°C; stosowany w Atlas (Boston Dynamics)
Enkodery absolutne: Heidenhain ECI 119; 23-bit dokładność, SSI/BiSS-C; Renishaw RESOLUTE; 0.001° rozdzielczość; zintegrowane z każdym stawem
Czujniki momentu/siły (F/T): ATI Mini45; 6-DOF, odczyt 7 kHz; Sunrise Instruments M3702C; kluczowe dla impedance control przy HRI; rozdzielczość 0.01N
Skóra elektroniczna (e-skin): SynTouch BioTac; 19 elektrod taktylnych + temperatura + wilgotność; Pressure Profile PPS; siatki do 352 pkt/cm²; TRL 5/6
Czujniki w podeszwie (foot sensor): planarne siatki sił; 256 pkt nacisku w podeszwie; kluczowe dla ZMP i balance control; integracja z IMU
Czujniki temperatury i zbliżenia (skin proximity): pojemnościowe matryce; wykrywanie przybliżenia dłoni człowieka PRZED kontaktem; Pre-touch sensing
Wyzwanie integracji: 60+ sensorów na typowej platformie → bus sensoryczny: EtherCAT 1 kHz wymagane; problem synchronizacji czasowej sub-ms (IEEE 1588 PTP)

## Slide 10
Platformy obliczeniowe edge — aktualny stan
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
10 / 30
Platforma
AI Perf.
Pobór mocy
Charakterystyka i zastosowanie
NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB
275 TOPS
15–60 W
Wiodąca platforma AI edge; 12-core Cortex-A78 + 2048-cuda Ampere GPU + DLA; stosowana w Figure 01, Agility Digit
NVIDIA Jetson Orin NX 16GB
100 TOPS
10–25 W
Kompromis cena/moc; idealny dla modułów peryferyjnych (głowa, dłoń); model cascade z AGX
AMD Xilinx Kria KV260
~1.4 TOPS
~5 W
FPGA SoC — reactive control, signal proc; niskie latencje deterministyczne <1 μs; stosowany w reflexach
Qualcomm RB5 (QRB5165)
~15 TOPS
<10 W
Snapdragon 865 + Hexagon DSP NPU; 5G modem zintegrowany; mobilność, gorąca wymiana modułów
Intel Myriad X (MA2085)
~4 TOPS
~1–2 W
Neuronowy accelerator dla sensorów (OAK-D camera); Ultra-low power inference; 16 SHAVE cores
Texas Instr. TDA4VM
~8 TOPS
~5 W
Automotive-grade SoC; C7x DSP + MMA; real-time control + perception; safety ISO 26262 ASIL-B

## Slide 11
Fuzja sensoryczna — obecne architektury
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
11 / 30
Strategie fuzji
Implementacja i wyzwania
Early fusion: surowe dane ze wszystkich sensorów łączone przed przetwarzaniem — pełna informacja, ale wymóg synchronizacji sub-ms; stosowana w SLAM i odometrii wizualno-inercyjnej (VIO)
Late fusion: każdy sensor przetwarza niezależnie, wyniki łączone przez detektor obiektów lub Kalman Filter; tolerancja na utratę jednego sensora; stosowana w detekcji przeszkód
Deep fusion (attention-based): architektura Transformer łącząca reprezentacje latentne z wielu modalności; CLIP-analogia dla sensorów robotycznych; badania na poziomie TRL 3–4
Temporal fusion: LSTM/GRU do łączenia danych z różnych chwil czasu — kluczowe dla predykcji trajektorii człowieka; latencja +5–20 ms
Standardy synchronizacji: IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol) — synchronizacja <1 μs między węzłami; hardware timestamp na wszystkich sensorach — wymóg podstawowy
ROS 2 message_filters: ApproximateTime policy dla dopasowania timestampów z tolerancją ±5 ms; nadal standard w platformach badawczych
Kalibracja ciągła: online extrinsic calibration — kamera-LiDAR-IMU; dryft kalibracji w cyklu termicznym robota 0.1–0.5 mm/h — wymóg rekalibracji co 4–8 h
Ograniczenie: brak standardowego frameworku fuzji dla robotów humanoidalnych — każdy producent implementuje własny stos; bariery interoperacyjności

## Slide 12
Pokrycie sensoryczne — aktualny stan platform humanoidalnych
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
12 / 30
Atlas (BD)
Digit (Agility)
Optimus (Tesla)
Figure 01
Unitree H1
iCub (IIT)
RGB-D Kamera
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Event Camera
✗
✗
✗
✗
✗
✓
Solid-State LiDAR
✓
✓
✓
✓
✗
✗
Mech. LiDAR
✗
✗
✗
✗
✓
✗
IMU 9-DOF
✓
✓
✓
✓
✓
✓
F/T Sensors
✓
✗
✗
✓
✗
✓
E-Skin
✗
✗
✗
✗
✗
✓
Radar mmWave
✗
✗
✗
✗
✗
✗
THz Sensor
✗
✗
✗
✗
✗
✗
Edge NPU
✓
✓
✓
✓
✓
✗
FPGA RT
✗
✓
✗
✗
✗
✓
Obecny
Brak
Kluczowa obserwacja: ŻADNA platforma nie posiada radaru ani sensorów THz. E-skin i event cameras to wciąż rzadkość.

## Slide 13
SEKCJA III
Analiza luk
technologicznych
Co brakuje, czyli bariery wdrożenia masowego
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
— / 30

## Slide 14
Krytyczne luki sensoryczne — systematyczna analiza
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
14 / 30
Wykrywanie człowieka w złych warunkach
Kamery zawodzą przy słabym oświetleniu, zadymieniu, silnym słońcu (HDR ograniczony). LiDAR nie odróżnia człowieka od manekina. Brak aktywnego sensora przez-materiałowego. Skutek: robot zatrzymuje się lub kolizja.
Close-range sensing (<0.5 m)
Strefa martwa kamer RGB-D (min. 10–20 cm); LiDAR nie działa blisko; radar mmWave tradycyjny ma zasięg min. 0.3–0.5 m. Przy manipulacji i HRI robot jest 'ślepy' na bezpośrednie otoczenie dłoni.
Detekcja prędkości i trajektorii człowieka
Kamery mierzą pozycję klatkowo (frame-by-frame); brak bezpośredniego pomiaru prędkości radialnej. Radar Doppler daje v natychmiast. Przewidywanie kolizji z 0.5 s wyprzedzeniem — dziś niemożliwe w real-time.
Sensing przez przeszkody i w warunkach NLoS
Wszystkie sensory optyczne działają wyłącznie w Line-of-Sight. Radar i THz penetrują materiały. W zastosowaniach ratowniczych i medycznych (np. monitoring przez ścianę) — obecne sensory są bezużyteczne.
Budżet mocy vs. wydajność (power-accuracy tradeoff)
Jetson AGX Orin przy 60 W daje 275 TOPS — wystarczające. Ale całkowity edge stack (LiDAR 8W + kamera 5W + compute 60W + comm 10W) = ~83W tylko dla percepcji. Przy 1500 W całkowitych → 6% na sensing to mało.

## Slide 15
Luki obliczeniowe i problemy latencyjne
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
15 / 30
Luki sprzętowe i obliczeniowe
Luki ekosystemowe i software
Brak dedykowanego Radaru NPU: obecne NPU (Jetson, Myriad X) zoptymalizowane pod kamery (CNN 2D) — przetwarzanie FMCW radar point cloud wymaga CFAR, beamforming, Doppler FFT; nieefektywne na GPU; opóźnienie 2–5× vs. ASIC
Problem heterogenicznych sensorów: fuzja kamera+LiDAR+radar wymaga transformacji danych (tensor 2D → point cloud 3D → doppler spectrum); brak zunifikowanego frameworku; TRL 3
Deterministyczność vs. AI: sieci neuronowe mają zmienny czas wnioskowania (jitter do ±30%); dla safety-critical reactive control nieakceptowalne; wymóg WCET (Worst-Case Execution Time) = blokada deep learning w reflexach
Memory bandwidth bottleneck: LiDAR 1.5M pkt/s + kamera 4K@60fps + radar = ~12 GB/s strumień danych; Jetson Orin ma 204 GB/s LPDDR5 — na granicy; data starvation w full-stack
Brak standardu dla Sensor Abstraction Layer: każdy producent platformy (Boston Dynamics, Agility) implementuje własny HAL; brak open API; niemożliwa wymiana sensorów plug-and-play
Synchronizacja hardware trigger: radar + kamera muszą być hardware-synchronized (sprzężony trigger) dla cross-modal kalibacji; brak standardowych złączy i protokołów — każda instalacja custom
Thermal throttling: NPU i GPU przy długotrwałej pracy intensywnej skalują zegarki o 30–50% — degradacja latencji w trakcie misji; projektowanie chłodzenia pod scenariusz worst-case kluczowe
Software maturity: biblioteki do przetwarzania radaru mmWave w kontekście robotycznym (nie automotive) są wciąż we wczesnej fazie; Texas Instruments mmWave SDK zoptymalizowany pod ADAS, nie HRI

## Slide 16
Analiza porównawcza sensorów — Human Detection
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
16 / 30
RGB-D
Kamera
LiDAR
SS
Radar
mmWave
Radar
THz
Event
Camera
Zasięg detekcji
0.1–10m
1–200m
0.1–100m
0.01–10m
0.1–5m
Warunki słabego oświetlenia
✗
✗
✓
✓
✓
Dym / Mgła / Kurz
✗
✗
✓
✓
✗
Przenikanie przez materiały
✗
✗
~
✓
✗
Pomiar prędkości (Doppler)
✗
✗
✓
✓
✗
Bliski zasięg (<0.5 m)
~
✗
~
✓
✓
Rozdzielczość kątowa
<0.01°
0.1°
1–5°
0.5–2°
N/A
Zużycie energii
<5W
8–15W
<5W
<2W
<3W
Koszt
$$
$$$
$$
$$$$
$$$
Dojrzałość (TRL)
TRL9
TRL8
TRL6*
TRL4
TRL5
* Radar mmWave TRL 6 dla robotyki humanoidalnej (TRL 9 w automotive). Radar THz: TRL 4 dla robotyki, TRL 6 dla security screening.

## Slide 17
Luki normalizacyjne i certyfikacyjne
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
17 / 30
Brak normy dla sensoryki robotów humanoidalnych: ISO/TC 299 (Robotics) nie definiuje minimalnego zestawu sensorów percepcji dla robotów pracujących z ludźmi — to jest luka prawna i bezpieczeństwa
Radar mmWave w robotyce: normy radiowe (ETSI EN 302 288 — 77 GHz automotive) nie obejmują zastosowań robotycznych; wymóg uzyskania indywidualnego zezwolenia UKE; bariera dla wdrożeń komercyjnych w Polsce
THz emission standards: brak europejskich norm dla urządzeń emitujących promieniowanie THz (0.1–10 THz) w środowiskach z ludźmi; FCC (USA) ma wytyczne dla 95–300 GHz (exp. licences); ETSI ERM TG34 wciąż w fazie roboczej
Certyfikacja sensorów jako Safety Component: wg. AI Act i Dyrektywy Maszynowej 2023 — systemy percepcji robotów HRI kategoria wysokiego ryzyka; brak procedur certyfikacji specyficznie dla sensor fusion AI stack
Brak profilu interoperacyjności: OPC UA for Robotics (DI + Robotics) nie obejmuje standardów danych sensorycznych; każdy vendor ma własny format — fuzja między-markowa wymaga custom middleware
Dane treningowe dla radaru: modele ML detekcji człowieka radarowego trenowane na zbiorach automotive (CARRADA, RADDet) — niezgodne z geometrią HRI; brak publicznych datasetów radarowego dla humanoidów
Rekomendacja pilna: powołanie grupy roboczej przy PKN/CEN/CENELEC dla standardów sensoryki edge w robotyce humanoidalnej — Poland może być inicjatorem w ramach polskiej prezydencji UE 2025

## Slide 18
SEKCJA IV
Radar i detekcja
człowieka
Technologia mmWave · Aptiv SRR8+ · PULSE Radar
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
— / 30

## Slide 19
Zasady fizyczne radaru FMCW mmWave
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
19 / 30
Podstawy sygnału FMCW
Zastosowania dla HRI
FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave): sygnał chirp liniowo modulowany w zakresie 77–81 GHz (auto) lub 60–64 GHz; beat frequency proporcjonalna do odległości celu; R = c·fbeat / (2·S), gdzie S = slope chirp
Pomiar prędkości (Doppler): faza kolejnych chirpów zmienia się proporcjonalnie do prędkości radialnej; v = λ·fd/2; radar daje prędkość BEZ klatki referencyjnej — unikalna zaleta vs. kamera
Kąt detekcji (AoA): anteny MIMO (np. 3Tx × 4Rx = 12 wirtualnych anten) tworzą wirtualną aperturę; beamforming cyfrowy → kąt horyzontalny/wertykalny z rozdzielczością ~1–5°
Point Cloud radarowy: wynik to sparse 4D point cloud (x,y,z,v); gęstość ~50–500 pkt/frame (100 ms) vs. LiDAR 300k–1.5M pkt/frame; wyzwanie: detekcja ciała człowieka z kilkudziesięciu punktów
Micro-Doppler Signature: kończyny człowieka generują unikalne mikro-Doppler amplitudy (machanie rąk ±0.3 m/s, kroki ±1.5 m/s); sieci CNN na spektrogramie Doppler klasyfikują gest/czynność bez kamery
Przenikanie materiałów: sygnał 77 GHz przenika przez tkaniny (ubrania), cienką sklejkę, karton; tłumienie wody (ciało ludzkie ~80% wody) = silny odbłysk; beton tłumi >40 dB (nieprzezroczysty)
Zasięg vs. rozdzielczość: bandwidth B = 4 GHz → rozdzielczość odległości c/(2B) = 3.75 cm; zasięg max ~ c·T/(2·S) dla danego slope; trade-off projektowy
Kluczowy parametr dla HRI: CFAR (Constant False Alarm Rate) threshold — balans czułość vs. fałszywe alarmy w środowisku z wieloma obiektami; wymaga tuningu dla robota w magazynie vs. domu

## Slide 20
Aptiv SRR8+ — specyfikacja i potencjał dla robotyki humanoidalnej
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
20 / 30
76–77 GHz
Zakres częstotliwości
ISM band, bez licencji
±75°
FOV horyzontalny
±20° wertykalny
0.15 m
Rozdzielczość odległości
BW=1 GHz
0.5–60 m
Zakres detekcji
optymalne 0.5–20 m
Charakterystyka techniczna
Zastosowania w HRI i robotyce
Architektura: 4 TX / 4 RX MIMO FMCW; SoC Texas Instr. AWR2944 zintegrowany; oryginalne przeznaczenie: automotive AV (SRR 4. generacji), adaptacja dla robotyki
Interfejsy: CAN-FD + Ethernet SOME/IP; wyjście: surowe ADC / point cloud / lista obiektów; most ROS 2 open-source (github.com/aptiv-radar)
Micro-Doppler: rozróżnia chodzącego / stojącego / biegnącego człowieka po 2–5 klatkach; fałszywy alarm <3% w pomieszczeniach
Budżet: 5–8 W; masa 205 g; IP67; -40°C do +85°C; integracja w klatce piersiowej lub barku robota
Fall detection: prędkość pionowa >1.5 m/s + nagłe zatrzymanie → alert upadku z 2–8 m; bez kamery — pełna prywatność użytkownika
Vital signs: oddech 0.1–0.5 Hz i tętno 0.8–2 Hz na nieruchomym celu do 3 m — zastosowania opieki domowej i monitoringu medycznego
Integracja HW: GPIO hardware trigger + synchronizacja PPS dla multi-radar array; latencja wyzwolenia <1 ms; montaż barkowy pokrywa strefę HRI ±75°
Ograniczenia: rozdzielczość kątowa 0.5–1.5° — niewystarczająca do lokalizacji kończyn <30 cm; wymaga fuzji z kamerą lub LiDAR; ~$200–350/szt.

## Slide 21
Technologia PULSE — Pulsed Ultra-wideband Long-range Sensing Engine
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
21 / 30
PULSE (UWB Pulsed Radar): technologia impulsowego radaru ultraszerokopasmowego (UWB) generującego bardzo krótkie impulsy (<1 ns) o szerokości pasma >500 MHz (typowo 3.1–10.6 GHz). Zapewnia wyjątkową rozdzielczość odległości (<15 cm przy BW=1GHz), niski poziom zakłóceń elektromagnetycznych oraz zdolność penetracji materiałów. Stosowany w lokalizacji UWB (IEEE 802.15.4a/z) oraz SAR (Synthetic Aperture Radar) on-chip.
Zasada i parametry techniczne
Zastosowania i wyzwania
Zasada działania: generator impulsów GaN/SiGe produkuje pojedynczy impuls ps-ns; korelator dopasowany wyznacza TOA (Time of Arrival) z dokładnością <1 cm; brak potrzeby sygnału referencyjnego (oscylatora)
Kluczowe parametry dla robotyki: zasięg 0.05–20 m; rozdzielczość 2–15 cm; odporność na NLOS (Non-Line-of-Sight); penetracja przez drywall 15 dB, odzież <3 dB — widzi ciało przez ubranie
Implementacje chipowe: Novelda X4 (Xethru) — 7.25 GHz center, 1.5 GHz BW, SPI; Acconeer XM125 — 60.5 GHz pulsed radar; Qorvo DW3120 — UWB + ranging; Infineon BGT60TR24B — 60 GHz FMCW hybrid
Zastosowanie Xethru X4M200: moduł rejestrowania oddechu i obecności człowieka; zasięg 0.3–5 m; detekcja bezdechu; wymiary 17×17 mm; <200 mW; stosowany już w robotach społecznych Pepper (mod.)
Synthetic Aperture Radar (SAR) on-chip: ruch robota tworzy aperturę syntetyczną — poprawa rozdzielczości kątowej do <1° przy aperturze 0.5 m; wymaga precyzyjnej odometrii; TRL 3–4 dla robotyki
Detekcja przez ściany: impulsy UWB 3–10 GHz penetrują beton (<20 cm), cegłę, drewno; zastosowania ratownicze (wykrywanie ludzi przez gruzy); roboty Atlas-class jako platforma SAR
Vital signs przez ubranie: PULSE wykrywa ruch klatki piersiowej (oddech 0.15–0.5 Hz), tętno (1–2 Hz) z odległości 0.5–3 m przez standardowe ubranie — bez kontaktu; zastosowanie w opiece domowej
Wyzwanie: RFI (Radio Frequency Interference) — UWB impulsowy musi respektować maski emisji ETSI EN 302 065; moc max -41.3 dBm/MHz; ograniczenie w środowiskach z gęstą elektroniką

## Slide 22
Proponowana architektura fuzji — Radar + Kamera + LiDAR dla HRI
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
22 / 30
Radar FMCW
(Aptiv SRR8+)
4D point cloud
+ Doppler
RGB-D Kamera
(Event + RGB)
Obraz + głębia
+ skeleton 2D
Solid-State LiDAR
(Hesai AT128)
3D point cloud
+ intensity
SENSOR FUSION ENGINE (Edge NPU — Jetson AGX Orin)
Temporal alignment (IEEE 1588 PTP) · Spatial calibration · Early/Late fusion · Kalman Filter Track
Human Track
Pozycja + prędkość
+ skeleton 3D
Intent Predict
Trajektoria 0.5 s
+ gesture class
Safety Reflex
Stop zone / speed
limit / alert
Robot Controller (EtherCAT 1kHz) → Actuator Commands ← ISO TS 15066 Speed Limit

## Slide 23
SEKCJA V
Sensing w zakresie
terahercowym (THz)
0.1–10 THz · Zasady fizyczne · Zastosowania · TRL
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
— / 30

## Slide 24
Spektroskopia i radar THz, zasady fizyczne i technologie emiterów
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
24 / 30
0.1–10 THz
zakres częstotliwości
1 THz = λ = 300 μm
<1 mm
rozdzielczość przestrz.
przy λ/2 dla 600 GHz
20 dB
przenikanie przez odzież
tłumienie @ 300 GHz
TRL 4–6
dojrzałość technologiczna
robotyka HRI: TRL 3–4
Technologie emiterów i detektorów
Metody pomiaru
Zakres THz (0.1–10 THz): pomiędzy mikrofalami a podczerwienią; fale elektromagnetyczne przenikają materiały nieprzewodzące (tekstylia, plastik, ceramika) — niewidoczne dla fal mm i IR
Emiter QCL (Quantum Cascade Laser): 1–10 THz; temperatury kriogeniczne (77 K); moc >100 mW; rozdzielczość spektralna <1 GHz; zastosowanie: spectroscopy, security screening; TRL 7
Emiter Gunn/IMPATT diody: 100–300 GHz (sub-THz); temperatura pokojowa; moc 1–50 mW; koherentny; firmy: Virginia Diodes (VDI), Radiometer Physics; miniaturyzacja możliwa; TRL 7–8
CMOS/SiGe zintegrowane transceivery: 200–300 GHz; moc <1 mW; chip 5×5 mm; producenci: Infineon (BGT60), IHP, MIT LL; pełna integracja z DSP; TRL 5–6 dla robotyki
Time-Domain Spectroscopy (THz-TDS): impuls fs-laserowy wzbudza emiter fotoprzewodzący → sweep 0.1–4 THz w <1 ns; identyfikacja chemiczna materiałów po spektrum absorpcji; stacjonarny, duży system
CW THz radar (Continuous Wave): fotomikser lub fotodioda UTC; zasięg 1–10 m; możliwy doppler pomiar prędkości; rozdzielczość kątowa >1° bez beamformingu; latencja pomiaru 1–10 ms
THz imager (focal plane array): bolometryczne detektory NbN; rozdzielczość 32×32 do 256×256 pikseli; framerate 25–50 fps; pasywny (ciało ludzkie emituje THz termicznie) lub aktywny z emiterem; TRL 6 (security)
Kluczowa właściwość dla robota: THz widzi kontury ciała przez odzież; umożliwia detekcję kończyn, ocenę postawy i gesty MIMO i NLOS; nie narusza prywatności (brak rozpoznania twarzy)

## Slide 25
Zastosowania sensoryki THz w robotach humanoidalnych
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
25 / 30
Detekcja i tracking człowieka
Kontur ciała przez ubranie: pose estimation bez kamery; prywatność zachowana (brak ID twarzy)
Gesty dłoni wykryte przez odzież: gesture UI bez touchscreena; dystans 0.3–2 m
Oddech + tętno przez bariery: monitoring pacjenta przez poduszki/koc bez kontaktu
Fall detection z dokładnością >95% (Lit.: Ahmad et al., 2021, IEEE T-MTT) w trybie pasywnym
Wykrywanie przez drzwi/ścianę: alert bezpieczeństwa dla robotów autonomicznych nocnych
Diagnostyka i opieka medyczna
Wound imaging: THz wrażliwy na zawartość wody — obrazowanie ran skóry bez kontaktu (Hernandez-Cardoso et al., 2017, Science Advances)
Skin burn depth assessment: ocena głębokości oparzenia — wsparcie dla robota-asystenta medycznego
Drug/tablet inspection: identyfikacja narkotyków ukrytych w opakowaniu (THz spectroscopy)
Inhalation monitoring: robot opiekuńczy monitoruje oddech osoby starszej w zasięgu 1 m
Vein mapping: sub-mm rozdzielczość THz — potencjał dla robotycznej asysty iniekcji IV
Inspekcja i środowiska ekstremalne
Inspekcja kompozytów CFRP: THz wykrywa delaminacje, pęknięcia wewnętrzne <50 μm — robot inspekcyjny w przemyśle lotniczym
Kontrola opakowań żywności: wilgotność i jednorodność — robot w linii spożywczej (TRL 8)
Wykrywanie niebezpiecznych substancji: spektroskopia THz identyfikuje materiały wybuchowe RDX, PETN w zasięgu 1 m; robot EOD
Środowiska dymne (pożar/katastrofa): THz penetruje dym wodny; robot SAR wykrywa ocalałych
Niska temperatura: układy SiGe THz działają w -55°C (space qualified) — robot kosmiczny

## Slide 26
Dojrzałość technologiczna THz i wyzwania integracji
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
26 / 30
Bariery techniczne
Bezpieczeństwo i regulacje
Tłumienie atmosferyczne: para wodna silnie absorbuje THz — okna transmisyjne: 0.35, 0.41, 0.67, 0.85, 1.4 THz; w wilgotnych środowiskach zasięg spada do <1 m powyżej 1 THz; optymum: 300 GHz sub-THz
Rozmiar i masa: kriogeniczne QCL wymaga Dewar z ciekłym azotem (77 K) — niemożliwe na robocie; systemy półprzewodnikowe (SiGe 300 GHz) mieszczą się w module 3×3 cm; gotowe do integracji
Moc obliczeniowa: THz-TDS generuje broadband spectrum → FFT + kalibacja → duże wolumeny danych; CW radar jest prostszy; obróbka spectral image 64×64 = ~4 kFLOP/frame; możliwa na NPU
Cena: QCL system: >$50k; fotomikser: ~$10–30k; SiGe transceiver chip: <$50 w wolumenie; trend: SiGe/CMOS THz dojdzie do <$20/chip do 2028 (Yole Développement 2024)
Bezpieczeństwo biologiczne: ICNIRP (2020) wytyczne dla nietermicznego promieniowania THz — gęstość mocy <1 mW/cm² dla narażenia długotrwałego; pasywne systemy THz (detektory termiczne) — całkowicie bezpieczne
Normalizacja emisji: FCC Part 15 (USA) zezwala na urządzenia do 300 GHz bez licencji przy <0 dBm EIRP; ETSI EN 303 686 (sub-THz 116–246 GHz) — nowa norma 2023; robotyka wchodzi w zakres
Rozdzielczość kątowa: antena array 32×32 elementów @ 300 GHz przy aperturze 3 cm → HPBW ~3°; dla precyzyjnego trackingu kończyn (<10 cm @ 1 m) wymagana apertura >10 cm lub algorytmy MUSIC/ESPRIT
Roadmap miniaturyzacji: IMEC (Belgia) demonstrował w 2023 r. SiGe chip 240–300 GHz z 4×4 array antenowym w obudowie QFN; integration z Jetson Orin przez PCIe — prototyp 2025

## Slide 27
SEKCJA VI
Mapa drogowa
i rekomendacje
TRL · Prognozy · Kierunki R&D · Rekomendacje dla Rady
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
— / 30

## Slide 28
Mapa drogowa dojrzałości technologicznej (TRL) — sensory edge
28 / 30
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
Technologia
TRL 2024
TRL 2026P
TRL 2030P
Uwagi
RGB-D Kamera
TRL9
TRL9
TRL9
Dojrzała — dalszy rozwój: event hybrydowa
Solid-State LiDAR
TRL8
TRL9
TRL9
Automotive TRL9; humanoid: kalibracja/integracja
IMU + Enkodery
TRL9
TRL9
TRL9
Dojrzałe — MEMS dalej miniaturyzowane
F/T Sensors
TRL8
TRL8
TRL9
Miniaturyzacja dla palców; cena barierą
Event Camera
TRL5
TRL6
TRL8
Brak standardowych driverów i bibliotek
E-Skin (taktylna)
TRL5
TRL6
TRL7
IIT, MIT: demonstratory; skalowanie trudne
Radar mmWave (SRR)
TRL6
TRL7
TRL9
Automotive dojrzały; robotyka: SW/integracja
PULSE UWB Radar
TRL5
TRL6
TRL7
Xethru/Acconeer chipset gotowy; stack robotyczny TRL3
THz CW (sub-THz 300G)
TRL4
TRL5
TRL7
SiGe chip dojrzewa; software i integracja problem
THz QCL/Spectroscopy
TRL3
TRL4
TRL5
Wymaga miniaturyzacji kriogenicznej lub RT-QCL
On-device Radar NPU
TRL4
TRL6
TRL8
TI AWR + DNN accelerator; brak HRI datasetu

## Slide 29
Kierunki badań i rekomendacje R&D
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
29 / 30
1
Radar mmWave dla HRI — priorytet krótkoterminowy (2025–2026)
Integracja Aptiv SRR8+ lub Texas Instr. IWR6843AOP z platformą Jetson Orin; opracowanie datasetu radarowego human-in-the-loop; benchmark detekcji vs. kamera w warunkach zadymienia/ciemności
2
PULSE UWB dla close-range sensing (<0.5 m) (2025–2027)
Wdrożenie Acconeer XM125 (60.5 GHz) lub Xethru X4 w dłoniach i stopach robota; eliminacja strefy martwej; vital signs detection w zastosowaniach opiekuńczych; open-source ROS 2 driver
3
Sub-THz (240–300 GHz) SiGe — program B+R (2026–2028)
Partnerstwo z IMEC, IHP lub Fraunhofer HHI; chip SiGe 300 GHz z 8×8 antenna array; integracja z body pose estimation; walidacja kliniczna dla monitorowania oddechu przez ubranie
4
Zunifikowany Sensor Abstraction Layer (2025–2026)
Open-source middleware (ROS 2 pakiet) łączący kamery, LiDAR, radar, UWB z jednym API; standard timestampingu IEEE 1588 PTP; format wymiany danych kompatybilny z OPC UA Robotics Companion Spec
5
Publiczny dataset HRI dla radaru i THz (2026–2027)
Zbieranie danych w środowiskach: magazyn, szpital, dom; modalności: kamera + LiDAR + mmWave radar + sub-THz; etykiety: skeleton, gesty, vital signs; licencja CC-BY 4.0; hosting na Hugging Face
6
Normalizacja i regulacje — inicjatywa polska (2025)
Wniosek do PKN o powołanie KT ds. sensoryki robotycznej; propozycja pre-standardu do ISO/TC 299 WG8; współpraca z ETSI ERM dla norm emisji sub-THz i UWB w środowiskach przemysłowych

## Slide 30
Podsumowanie i Literatura
Kluczowe wnioski
Żadna platforma humanoidalna nie posiada jeszcze radaru ani THz
Radar mmWave (Aptiv SRR8+) jest gotowy do integracji — TRL 6→7
PULSE UWB rozwiązuje problem close-range <0.5 m
Sub-THz 300 GHz: miniaturyzacja SiGe osiągalna do 2027–2028
Fuzja kamera+radar+LiDAR = bezpieczniejszy HRI niż kamera alone
Normalizacja i datasety to największe pozatechniczne luki
Literatura
[1] Aptiv (2024). SRR8+ Product Datasheet v3.2. Aptiv PLC Technical Library
[2] Acconeer (2024). XM125 Pulsed Coherent Radar — Module Datasheet Rev.1.4
[3] Ahmad S. et al. (2021). RadHAR: Human Activity Recognition from Point Clouds Generated through a Radar. IEEE Trans. MTT 69(3), 1727–1739
[4] Hernandez-Cardoso G. et al. (2017). Terahertz imaging for early screening of diabetic foot syndrome. Sci. Advances 3(e1701423)
[5] ETSI EN 303 686 V1.1.1 (2023). Short Range Devices; UWB; Harmonised Standard for SRDs using UWB in band 116–246 GHz
[6] Sun S. et al. (2020). Millimeter Wave Radar-Based Human Body Tracking. IEEE Sensors J. 20(20), 12116–12126
[7] Yole Développement (2024). THz Technology Market Report 2024. Market & Technology Report
[8] Cheng Y. et al. (2023). 300 GHz SiGe BiCMOS Radar Transceiver Chip. IEEE JSSC 58(4), 944–957
[9] ISO/TS 15066:2016. Robots and robotic devices — Collaborative robots. ISO Geneva
[10] FCC Report and Order (2019). Spectrum Horizons — Unlicensed operations above 95 GHz. FCC-19-19
Urządzenia brzegowe (Edge) — Roboty humanoidalne
30 / 30