## Slide 1
Trendy i wyzwania naukowe
związane z robotami humanoidalnymi
dr inż. Mateusz Pomianek
1 / 30

## Slide 2
Plan prezentacji
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
2 / 30
1
I. Wprowadzenie i kontekst
Definicje, historia, aktualny stan rynku
2
II. Architektura i inżynieria
Mechanika, AI, percepcja, lokomocja, manipulacja
3
III. Wyzwania badawcze
Interakcja HRI, bezpieczeństwo, energia, materiały
4
IV. Zastosowania przemysłowe
Przemysł, medycyna, przestrzeń kosmiczna
5
V. Wymiar ekonomiczny i regulacyjny
Rynek globalny, inwestycje, regulacje
6
VI. Perspektywy i rekomendacje
Prognozy, rekomendacje, podsumowanie

## Slide 3
Definicja i klasyfikacja robotów humanoidalnych
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
3 / 30
Definicja: Robot humanoidalny to autonomiczny lub semiautonomiczny system mechaniczny zaprojektowany tak, aby morfologicznie i funkcjonalnie naśladować strukturę i zachowanie człowieka: posiadający dwunożny układ lokomocyjny, manipulatory kończyn górnych oraz systemy percepcji analogiczne do zmysłów ludzkich.
Typy robotów humanoidalnych
Kryteria klasyfikacji
Roboty w pełni humanoidalne (np. Honda ASIMO, Boston Dynamics Atlas)
Androidy: maksymalna mimikra wyglądu człowieka (Sophia, Ameca)
Roboty humanopodobne: częściowe podobieństwo morfologiczne
Koboty humanoidalne: współpraca z człowiekiem w linii produkcyjnej
Lokomocja: dwunożna, kołowo-nożna, hybrydowa
Autonomia: teleoperated / semiautonomiczne / w pełni autonomiczne
Środowisko: przemysłowe, medyczne, domowe, badawcze
Źródło zasilania: elektryczne (bateryjne, przewodowe), hydrauliczne

## Slide 4
Rys historyczny i kamienie milowe
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
4 / 30
1973
WABOT-1 (Waseda Univ.): pierwszy w pełni zintegrowany robot humanoidalny
1986
Honda rozpoczyna program P-Series (prototypy bipedalne)
2000
Honda ASIMO: przełom w dynamicznej lokomocji dwunożnej
2005
Boston Dynamics BigDog; Aldebaran NAO: platforma badawcza
2013
DARPA Robotics Challenge: ocena robotów w środowisku awaryjnym
2016
Boston Dynamics Atlas: backflip; Han jako android publiczny
2021
Tesla Optimus, Agility Robotics Digit: komercjalizacja robotów pracy
2024
Figure 01, 1X Neo, Unitree H1: masowa globalna ekspansja rynkowa

## Slide 5
Aktualny stan globalnego rynku robotów humanoidalnych
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
5 / 30
$2,4 mld
wartość rynku (2024)
szacunki: Goldman Sachs Research
~38%
CAGR 2024–2030
prognoza: MarketsandMarkets
>50
aktywnych projektów
start-upy + korporacje
$38 mld
prognoza 2035
Goldman Sachs, 2024
Wiodące podmioty rynkowe (2024–2025)
Boston Dynamics (Hyundai)
Atlas: zaawansowana lokomocja i manipulacja; platforma badawczo-przemysłowa
Tesla Inc.
Optimus Gen 2: cel: produkcja masowa (<20k USD); integracja z FSD AI
Figure AI
Figure 01/02: partnerstwo BMW; OpenAI LLM jako moduł kognitywny
Agility Robotics (Amazon)
Digit: wdrożony w centrach logistycznych Amazona (2024)
Unitree Robotics
H1/G1: robot badawczy wyceniony poniżej 90 tys. USD; otwarta platforma
1X Technologies (OpenAI)
NEO: koncentracja na bezpiecznej AI dla środowisk domowych

## Slide 6
Wiodące ośrodki badawcze i akademickie
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
6 / 30
Europa i Ameryka Północna
Azja i Polska
MIT CSAIL: algorytmy planowania ruchu i percepcji
Carnegie Mellon University: robotics institute, lokomocja
ETH Zürich: ANYmal, legged robotics, reinforcement learning
Stanford Human-Centered AI Institute: etyka i HRI
Georgia Tech: robotyka kognitywna i interakcja społeczna
DLR (Niemcy): TORO, manipulatory kosmiczne
CNRS / LAAS (Francja): planowanie ruchu, optymalizacja
Waseda Univ. (Japonia): tradycja WABOT, roboty muzyczne
KAIST (Korea): HUBO, zwycięzca DARPA Robotics Challenge
IIT Genova: iCub: platforma open-source do nauki
Politechnika Warszawska: lokomocja i haptyka (PL)
AGH Kraków: systemy sterowania i sensoryki (PL)
AIST (Japonia): HRP-series, interakcja z człowiekiem
Beijing Institute of Technology: BHR series (CN)
Polska dysponuje kompetentnym potencjałem badawczym: priorytetem jest budowa konsorcjów z wiodącymi ośrodkami europejskimi i pozyskanie finansowania w ramach Horizon Europe.

## Slide 7
II. Architektura i inżynieria
Kluczowe podsystemy robota humanoidalnego
7 / 30

## Slide 8
Mechanika i systemy napędowe
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
8 / 30
Technologie napędowe
Kinematyka i konstrukcja
Aktuatory elektryczne (silniki BLDC + przekładnie harmoniczne): precyzja, cicha praca, integracja z enkoderem
Aktuatory hydrauliczne: wysoka gęstość mocy, sterowanie siłowe (SEA); stosowane w Atlas (BD)
Elastic Actuators (SEA/VSA): kompliancja mechaniczna kluczowa dla bezpiecznej interakcji z ludźmi
Sztuczne mięśnie (SMA, pneumatyczne): naśladownictwo biologii, wciąż na etapie TRL 4–5
Wyzwanie: stosunek mocy do masy < 1 kW/kg przy masie całkowitej < 80 kg
Kinematyka: 32–60 DOF (stopni swobody) w pełnych platformach humanoidalnych
Projektowanie szkieletu: aluminium lotnicze, tytan, polimery wysokowytrzymałościowe (PEEK)
Tolerancja obciążeń: moment statyczny > 200 Nm w stawach biodrowych
Dłonie wielopalcowe: 20+ DOF, pomiar sił z rozdzielczością < 0,1 N
Kluczowe publikacje: Tsagarakis et al. (2017 IJRR); Haddadin et al. (2022 Science Robotics)

## Slide 9
Sztuczna inteligencja w robotach humanoidalnych
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
9 / 30
Percepcja i rozumienie
Sieci konwolucyjne (CNN) do klasyfikacji obiektów
Visual Language Models (VLM): opis sceny 3D
Fuzja danych: LiDAR + kamera głębokości + IMU
Wykrywanie intencji ludzkich (Action Recognition)
Planowanie i podejmowanie decyzji
Hierarchiczne planowanie zadań (HTN)
Reinforcement Learning (PPO, SAC) w środowiskach sim-to-real
Duże Modele Językowe (LLM) jako moduł dialogowy
Model Predictive Control (MPC) dla lokomocji
Uczenie i adaptacja
Imitation Learning: uczenie z demonstracji człowieka
Meta-learning: szybkie dostosowanie do nowych zadań
Continual Learning: brak zapominania katastroficznego
Foundation Models dla robotyki (RT-2, π0, GR-1)

## Slide 10
II-B. Wbudowana AI i autonomiczni agenci
Edge AI · LLM w robotyce · Multi-agent Systems · Foundation Models
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
A / –

## Slide 11
Wbudowana sztuczna inteligencja (Edge AI) w robotach humanoidalnych
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
10a / 35
Edge AI: wykonywanie wnioskowania (inference) modeli AI bezpośrednio na procesorze robota: bez konieczności przesyłania danych do chmury. Kluczowe dla autonomii operacyjnej, latencji <5 ms i prywatności danych przetwarzanych w środowisku człowieka.
Sprzęt i architektury obliczeniowe
Algorytmy i implementacje
Neural Processing Units (NPU): NVIDIA Jetson Orin (275 TOPS), Qualcomm RB3, Google Edge TPU: wnioskowanie AI bez chmury, bezpośrednio w jednostce sterującej robota
Neuromorphic computing: Intel Loihi 2, IBM NorthPole: architektura inspirowana korą mózgową; zużycie energii 100× niższe niż GPU przy porównywalnej przepustowości
Kwantyzacja (INT8/INT4): redukcja rozmiaru modelu o 75% przy spadku dokładności <2%; TinyML: modele <1 MB na mikrokontrolerach ARM Cortex dla reflexów ochronnych
Federacyjne uczenie (Federated Learning): synchronizacja wiedzy między flotą robotów bez centralizacji danych: zgodność z RODO/GDPR
SLAM on-device: lokalizacja i mapowanie 3D w czasie rzeczywistym: ORB-SLAM3, LIO-SAM; latencja <20 ms na Jetson AGX Orin; brak zależności od GPS
Reactive control layer: sieci neuronowe reagujące na kolizje w <1 ms: warstwa niezależna od planera wyższego rzędu; kluczowa dla bezpieczeństwa kontaktu
Wyzwanie termiczne: GPU/NPU generują 15–65 W; zarządzanie temperaturą jako ograniczenie projektowe w kompaktowych torsach
Digital Twin AI: lokalny model cyfrowy środowiska: predykcja następnego stanu bez opóźnienia sieciowego; NVIDIA Omniverse Isaac

## Slide 12
Duże Modele Językowe (LLM) jako moduł kognitywny robota
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
10b / 35
Wejście
Multimodalne
Kamera · Mikrofon
Doyk · LiDAR
LLM / VLM
Agent Core
GPT-4o · Gemini · LLaMA
(on-device lub cloud)
Wyjście
Efektorowe
Planowanie ruchu
Sterowanie aktuatorami
Modele VLA i architektura
Wyzwania implementacyjne
SayCan (Google, 2022): LLM wyznacza cele wysokopoziomowe; model wartości (affordance) określa wykonalność czynności przez konkretnego robota: pionierskie połączenie LLM z kontrolerem
RT-2 (Robotics Transformer 2, Google DeepMind 2023): end-to-end VLA: model wizyjno-językowy przetwarza obraz + polecenie i generuje tokeny sterowania silnikami bez pośrednich warstw
π0 (Physical Intelligence, 2024): flow matching + VLA; wytrenowany na 10 000+ godzinach danych teleoperacji; transfer zero-shot na nowe zadania bez dotrenowania
OpenVLA (Berkeley, 2024): open-source VLA; 7B parametrów; wnioskowanie na GPU klasy konsumenckiej (RTX 4090)
Prompt engineering dla robotyki: dekompozycja zadań złożonych: LLM jako planer, specjalistyczne modele jako executory; hierarchia TASK→SUBTASK→PRIMITIVE
Grounded generation: model musi 'widzieć' scenę przez kamerę i potwierdzać fizykalne ograniczenia: kluczowe dla bezpieczeństwa (brak halucynacji motorycznych)
Latencja vs. jakość: GPT-4o (~300 ms round-trip) nie nadaje się do sterowania reaktywnego; lokalne modele 3B–7B (<50 ms): kompromis konieczny
Wyzwanie: halucynacje LLM w kontekście robotycznym mogą prowadzić do kolizji fizycznych: wymóg warstwy weryfikacyjnej (safety monitor)

## Slide 13
Autonomiczni agenci AI w systemach robotycznych
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
10c / 35
Agent AI: system zdolny do autonomicznego postrzegania środowiska, formułowania celów, planowania sekwencji działań i wykonywania ich z pętlą sprzężenia zwrotnego: bez ciągłej ingerencji człowieka. W robotyce humanoidalnej agenty działają zarówno na poziomie jednostkowym, jak i w kooperujących sieciach robotów.
Cykl percepcja–decyzja–działanie
Observe–Orient–Decide–Act (OODA Loop) jako formalizm agentowy
Ciągła aktualizacja mapy środowiska (world model) na podstawie nowych obserwacji sensorycznych
Planowanie probabilistyczne: POMDP (Partially Observable MDP) dla środowisk z niepewnością
Temporal abstraction: hierarchia opcji (options framework): plany wielokrokowe
LLM-based Agentic Frameworks
ReAct (Reason+Act): LLM generuje łańcuchy myślowe (CoT) i wywołuje narzędzia API; zastosowanie w robotyce manipulacyjnej
AutoGen / LangGraph: orkiestracja wielu agentów LLM w potoku; Agent-A planuje, Agent-B weryfikuje bezpieczeństwo
Voyager (Nvidia, 2023): samouczący się agent (Minecraft): iteracyjne generowanie kodu jako umiejętności
RoboAgent (CMU, 2023): 12 umiejętności bazowych → 38 zadań przez semantyczne generalizowanie
Multi-Agent Robot Systems
Swarm Intelligence: koordynacja floty robotów przez protokoły negocjacji zadań (Contract Net Protocol)
Collaborative manipulation: 2+ roboty humanoidalne wspólnie przenoszące obiekty > 100 kg: synchronizacja impedancji
Komunikacja agentów: ROS 2 DDS, Agent Communication Language (ACL); latencja <10 ms w sieci lokalnej
Emergent behavior: zachowania zbiorowe wyłaniające się bez centralnego koordynatora: temat aktywnych badań (ETH, MIT)

## Slide 14
Foundation Models dla robotyki: stan i perspektywy
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
10d / 35
RT-2
Google DeepMind (2023) | 55B parametrów
Pierwszy end-to-end Visual Language Action model; tokenizacja akcji robota jak tokeny językowe; generalizacja zero-shot na nowe obiekty i polecenia
π0 (pi-zero)
Physical Intelligence (2024) | 3B+ parametrów
Flow matching dla ciągłej kontroli; wytrenowany na danych z wielu typów robotów; benchmark: 70%+ success rate na zadaniach z tkaninami
GR-1
Shanghai AI Lab (2024) | 130M parametrów
GPT-like architektura dla robotyki humanoidalnej; uczenie z wideo YouTube + dane robotyczne; przelanie wiedzy o ruchu ludzkim
OpenVLA
UC Berkeley (2024) | 7B parametrów
Pierwszy open-source VLA; fine-tuning na własnych danych w <1h na pojedynczym GPU; wdrożony na Franka, WidowX, robot1
GROOT (Nvidia, 2024)
Nvidia Isaac Lab | nd. parametrów
Humanoidalny model fundacyjny; uczenie z wideo demonstracji człowieka bez etykiet; sim-to-real przez Isaac Gym + OSMO
RoboFlamingo
BAAI / PKU (2023) | 9B parametrów
Flamingo (VLM) fine-tuned na danych robotycznych; poprawia baseline o 20% na benchmarku CALVIN bez dodatkowych danych

## Slide 15
Bezpieczeństwo i weryfikacja autonomicznych agentów AI
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
10e / 35
Ryzyko i alignment
Narzędzia weryfikacji i audytu
Alignment problem w robotyce: agent optymalizuje zdefiniowaną funkcję nagrody, nie intencję człowieka: Goodhart's Law w systemach fizycznych; przykład: robot przechytrzający sensor zamiast wykonać zadanie
Corrigibility (poprawialność): zdolność agenta do akceptowania korekty i zatrzymania przez człowieka: kluczowy wymóg bezpieczeństwa wg. MIRI, Anthropic; implementacja przez Constitutional AI w robotyce
Monitoring behawioralny: systemy wykrywania anomalii: HMM, autoenkoderowe modele normalnych trajektorii; alarm przy odchyleniu >2σ od rozkładu treningowego
Formal verification: TLA+, SPIN: formalna weryfikacja właściwości systemu wieloagentowego; ograniczona skalowalnością do ~10⁶ stanów
Interpretable AI (XAI) dla agentów: SHAP, LIME, attention visualization: wymaganie AI Act art. 13; robot musi 'wyjaśnić' podjętą decyzję audytorowi
Human-in-the-loop (HITL): tryby operacyjne: pełna autonomia / nadzorowana autonomia / teleoperacja; dynamiczne przełączanie wg. poziomu niepewności agenta (entropy threshold)
Red-teaming agentów robotycznych: systematyczne testowanie scenariuszy edge-case: adversarial users, środowiska OOD; obowiązek producenta wg. AI Act Annex III
Sandbox i Digital Twin: Nvidia Omniverse, Isaac Sim: testowanie miliarda scenariuszy agenta przed wdrożeniem fizycznym; standard branżowy od 2024 r.

## Slide 16
Percepcja i przetwarzanie sensoryczne
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
10 / 30
Wizja maszynowa: kamery RGB-D (Intel RealSense, Azure Kinect), kamery stereo, event cameras: rejestracja ruchu z latencją <1 ms
LiDAR i radar: mapowanie 3D środowiska (SLAM: Simultaneous Localization and Mapping), kluczowe dla nawigacji w budynkach
Propriocepcja: enkodery, żyroskopy, akcelerometry IMU: pomiar postawy ciała z częstotliwością 1 kHz
Sensoryka dotykowa: skóra elektroniczna (e-skin): siatki czujników ciśnienia / temperatury do 10 000 punktów/dm²
Słuch i mowa: mikrofony beamforming + ASR + TTS; lokalizacja źródła dźwięku w hałasie przemysłowym
Wyzwanie: fuzja heterogenicznych danych sensorycznych w czasie rzeczywistym przy ograniczonym budżecie energetycznym (~100 W)
Otwarte problemy: robustność percepcji w warunkach złego oświetlenia, dymu, ekstremalnych temperatur

## Slide 17
Lokomocja dwunożna: wyzwania biomechaniczne
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
11 / 30
Metody sterowania lokomocją
Otwarte problemy badawcze
Model ZMP (Zero Moment Point): klasyczna miara stabilności (Vukobratović, 1972); stosowany w ASIMO/HRP
Whole-Body Control (WBC): jednoczesna optymalizacja całego ciała z uwzględnieniem ograniczeń
Model SLIP (Spring-Loaded Inverted Pendulum): dynamiczna lokomocja energooszczędna
Reinforcement Learning do lokomocji: ETH Zürich (ANYmal), UC Berkeley (Cassie): sim-to-real transfer
Sprawność energetyczna: Cost of Transport (CoT) robotów = 1–3; człowieka ≈ 0.2
Chód po nierównościach, schodach, zboczach (nachylenie do 30°)
Odtwarzanie po zaburzeniach zewnętrznych (push recovery): kluczowe dla bezpieczeństwa
Bieganie: Atlas (BD): 2,5 m/s; człowiek ~3,5 m/s dla chodu, >10 m/s dla biegu
Praca w środowiskach nieustrukturyzowanych: główna bariera wdrożeń przemysłowych
Certyfikacja bezpieczeństwa ISO 10218 / TS 15066 dla kobotów bipedal

## Slide 18
Manipulacja obiektami i zręczność manualna
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
12 / 30
Grasp planning: analityczne (form/force closure) vs. data-driven (GraspNet, Contact-GraspNet): dokladność >90% na obiektach widzianych po raz pierwszy
In-hand manipulation: przesuwanie, obrót obiektu bez przerywania kontaktu: aktywny obszar badań (OpenAI Dactyl, Shadow Hand)
Uczenie z teleoperacji: zapis trajektorii dłoni człowieka jako dane treningowe (imitation learning w projektach Figure, 1X)
Bimanual manipulation: skoordynowane działanie obu rąk: pakowanie, montaż, pranie; wymaga globalnej koordynacji kinematycznej
Sensoryczne sprzężenie zwrotne: czujniki siły/momentu (F/T sensors) w nadgarstku: rozdzielczość 0.01 N / 0.001 Nm
Wyzwania: deformowalne obiekty (tkaniny, żywność), materiały śliskie, precyzja sub-milimetrowa w montażu elektronicznym
Benchmark: YCB Object Dataset, NIST Assembly Task Board: standaryzowane oceny wydajności manipulacji

## Slide 19
III. Wyzwania badawcze
Kluczowe bariery na drodze do masowego wdrożenia
13 / 30

## Slide 20
Interakcja człowiek–robot (Human–Robot Interaction, HRI)
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
14 / 30
Komunikacja i kooperacja
Aspekty psychologiczne i bezpieczeństwo
Komunikacja werbalna: modele LLM (GPT-4o, Gemini) jako interfejs dialogowy; rozumienie poleceń w języku naturalnym
Komunikacja niewerbalna: rozpoznawanie gestów, mimiki, emocji; robot jako agent społeczny
Przewidywanie intencji: modele proaktywnej pomocy: robot nie czeka na polecenie, lecz antycypuje potrzeby
Wspólna uwaga (joint attention): synchronizacja spojrzenia robota z gestem człowieka
Uncanny Valley: efekt dyskomfortu przy zbyt realistycznym wyglądzie: implikacje dla projektowania androidów
Przystosowanie prędkości i siły do obecności człowieka: integracja norm ISO TS 15066
Budowanie zaufania: transparentność działań robota, wyjaśnialne AI (XAI) jako wymóg regulacyjny
Badania HRI: metodologia mieszana: eksperymenty laboratoryjne, badania terenowe, symulacja VR

## Slide 21
Bezpieczeństwo systemów autonomicznych
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
15 / 30
Bezpieczeństwo funkcjonalne (Functional Safety): normy IEC 62061, ISO 13849: poziomy PL a–e; integracja z robotami mobilnymi
Cyfrowa odporność: ataki adversarialne na modele percepcji (adversarial patches): podatność systemów opartych na DNN
Fail-safe mechanisms: wielopoziomowe systemy zatrzymania awaryjnego, monitored stop (IEC 60204-1)
Certyfikacja AI Act (UE): roboty humanoidalne jako systemy wysokiego ryzyka (Annex III): wymóg audytu, transparentności danych i logowania decyzji
Testowanie i walidacja: symulacje Monte Carlo, formal verification, Hardware-in-the-Loop (HiL): weryfikacja zachowania w 10⁶+ scenariuszy
Problem dystrybucji: robot trenowany na danych z magazynu może nie radzić sobie w szpitalu: generalizacja jako otwarty problem
Rekomendacja: budowa narodowych standardów bezpieczeństwa dla robotów autonomicznych we współpracy z PKN i EUROCAE

## Slide 22
Energetyka i autonomia operacyjna
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
16 / 30
Technologie zasilania
Zarządzanie energią
Baterie litowo-jonowe: gęstość energii 250–300 Wh/kg: czas pracy robota 1,5–3 h przy pełnej aktywności
Baterie stałostanowe (solid-state): prognozowana gęstość >400 Wh/kg; mass. wdrożenie ~2027–2028
Ogniwa paliwowe wodorowe: dłuższa autonomia (>8 h), ale infrastruktura tankowania ograniczona
Zarządzanie energią: algorytmy predykcyjnego planowania energii; rekuperacja energii przy hamowaniu
Zużycie mocy: ~300–1500 W w zależności od zadania (chód vs. manipulacja precyzyjna)
Cooling systems: chłodzenie cieczy dla aktuatorów hydraulicznych; chłodzenie powietrzem dla elektrycznych
Wireless charging: ładowanie indukcyjne podczas postoju: integracja z infrastrukturą zakładu
Wyzwanie: czas ładowania vs. czas pracy (ratio >3:1 nieakceptowalny dla zastosowań 24/7)

## Slide 23
Zaawansowane materiały i metody wytwarzania
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
17 / 30
Stopy aluminium lotniczego (7075-T6, 6061): wytrzymałość do masy ~500 MPa przy gęstości 2,7 g/cm³; standard przemysłowy
Kompozyty węglowe (CFRP): wytrzymałość na rozciąganie >1000 MPa, gęstość <1,6 g/cm³: elementy ramion i goleni
Tytan (Ti-6Al-4V): stawy o wysokich obciążeniach dynamicznych; druk 3D (LPBF) umożliwia geometrie topologicznie zoptymalizowane
Polimery techniczne (PEEK, PA12-CF): elementy niekrytyczne, redukcja masy, odporność chemiczna: produkcja addytywna
Skóra miękka (soft robotics): silikony, poliuretany: ochrona człowieka podczas kontaktu; moduł Younga < 1 MPa
Druk 3D metalu (SLM/EBM): czas wytwarzania elementów strukturalnych skrócony o 60–80% vs. obróbka CNC; kluczowe dla prototypowania
Trend: digital twin materiałów: symulacja FEA + ML do przewidywania zmęczenia i żywotności komponentów

## Slide 24
Wyzwania kognitywne i architektura systemów inteligentnych
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
18 / 30
Otwarte problemy AI
Podejścia architektoniczne
Common sense reasoning: rozumowanie w sytuacjach bez precedensu: wciąż poza zasięgiem obecnych AI
Grounding: powiązanie symboli językowych z reprezentacjami sensoryczno-motorycznymi (symbol grounding problem)
Kauzalność vs korelacja: modele ML uczą się korelacji, nie przyczyn: konsekwencje dla bezpieczeństwa
Teoria umysłu: rozumienie przekonań, celów i emocji innych agentów: poziom 2-letnie dziecko vs. GPT-4
Architektura kognitywna: SOAR, ACT-R, sigma: modele inspirowane neurobiologią; integracja z DNN
Neuro-symboliczne AI: łączenie sieci neuronowych z logiką formalną (answer set programming, prolog)
Embodied AI: teza, że inteligencja wymaga ciała i środowiska: symulatory (MuJoCo, IsaacGym) jako substytut
Skalowalność: model GPT-4 (>1 bln parametrów) vs. mózg ludzki (~86 mld neuronów): metafora, nie porównanie

## Slide 25
Aspekty etyczne i społeczne
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
19 / 30
Rynek pracy: wg. McKinsey Global Institute (2023) automatyzacja może dotknąć 40–800 mln miejsc pracy globalnie do 2030 r.: roboty humanoidalne przyspieszają ten proces w przemyśle fizycznym
Bias algorytmiczny: modele trenowane na danych ze środowisk zachodnich mogą nie działać optymalnie w innych kulturach: problem globalnego wdrożenia
Prywatność: roboty wyposażone w kamery HD i mikrofony w środowiskach domowych: wymogi RODO/GDPR, minimalizacja danych
Odpowiedzialność prawna: kto odpowiada za szkody wyrządzone przez autonomiczny robot? Producent, właściciel, operator?: luka w prawie UE
Użycie wojskowe: ICRC apeluje o zakaz w pełni autonomicznych systemów śmiercionośnych (LAWS): debata w ramach ONZ od 2014 r.
Tożsamość i godność: interakcja z androidem jako potencjalny substytut relacji społecznych: ryzyko izolacji i uzależnienia (szczególnie wśród osób starszych)
Zasada ostrożności: tempo wdrożeń powinno być dopasowane do tempa budowania ram regulacyjnych i kompetencji społecznych

## Slide 26
Regulacje prawne i standardy techniczne
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
20 / 30
AI Act (UE 2024)
Roboty autonomiczne = systemy wysokiego ryzyka; obowiązek rejestracji, audytu i wyjaśnialności
ISO 10218-1/2
Bezpieczeństwo robotów przemysłowych: wymagania projektowe i instalacyjne
ISO/TS 15066
Roboty współpracujące (koboty): limity sił kontaktowych z człowiekiem
IEC 62443
Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej: aplikacja do robotów sieciowych
IEEE P7001–7014
Standardy transparentności, prywatności i bezpieczeństwa systemów autonomicznych
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (nowelizacja 2023)
Rozszerzenie zakresu na systemy z elementami AI
GDPR
Przetwarzanie danych osobowych przez roboty w środowiskach domowych i publicznych

## Slide 27
IV. Zastosowania przemysłowe
Przemysł, Medycyna, Przestrzeń kosmiczna
21 / 30

## Slide 28
Zastosowania w przemyśle i logistyce
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
22 / 30
Zastosowania
Studia przypadków
Montaż precyzyjny (automotive, elektronika): Toyota, BMW, Foxconn: próby wdrożeń Figure 01 i Digit
Logistyka magazynowa: kompletacja zamówień, załadunek/rozładunek palet: Agility Robotics (Amazon) jako case study
Inspekcja infrastruktury: rurociągi, elektrownie jądrowe, środowiska niedostępne dla człowieka
Spawanie i lakierowanie: praca w środowiskach toksycznych: korzyść: eliminacja narażenia pracownika
Case study: BMW Spartanburg (2024): 1000 robotów Figure 01 w linii produkcyjnej; KPI: czas takt ±2%, zero wypadków
Case study: Amazon (Digit, 2023): automatyzacja 25% operacji w centrum w Spokane, WA
Case study: Foxconn (2024): Nvidia + Hon Hai: digital twin zakładu z integracją NVIDIA Omniverse
ROI typowy: 18–36 miesięcy przy wolumenie >10 000 jednostek; bariera: cena zakupu ~200 tys. USD (2024)

## Slide 29
Zastosowania w medycynie i opiece społecznej
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
23 / 30
Rehabilitacja ruchowa: egzoszkielety humanoidalne (Ekso, ReWalk): przywracanie funkcji motorycznych po udarze; randomizowane badania kliniczne potwierdzają skuteczność (Mehrholz et al., 2017, Cochrane Review)
Chirurgia robotyczna: systemy takie jak Da Vinci są proto-humanoidalne; kierunek: manipulatory wielostopniowe z haptycznym sprzężeniem zwrotnym
Asystent pielęgnacyjny: transfer pacjenta, podawanie leków, monitoring parametrów życiowych: adresowanie kryzysu demograficznego (starzejące się populacje Japonii, Niemiec, Polski)
Terapia wspomagana robotem: roboty społeczne (NAO, Pepper) w terapii autyzmu i demencji; poprawa zaangażowania o 40–60% wg. badań pilotażowych
Dezynfekcja i asepsy: zastosowania rozwinięte w trakcie pandemii COVID-19: logistyka w szpitalach, redukcja ekspozycji personelu
Telemedycyna i teleopresence: robot jako avatar lekarza w odległych lokalizacjach: istotne dla Polski B
Regulacje medyczne: Medical Device Regulation (MDR 2017/745 UE): roboty medyczne klasy IIb/III wymagają certyfikacji notified body

## Slide 30
Zastosowania w eksploracji kosmicznej i środowiskach ekstremalnych
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
24 / 30
Kosmos i orbita
Środowiska ekstremalne ziemskie
NASA Robonaut 2 (ISS): pierwsza humanoidalna kończyna górna na pokładzie stacji kosmicznej: zadania konserwacyjne
ESA Meteron Project: teleopercja robotów z orbity: latencja <0.8 s jako wymóg operacyjny
JAXA HRP-3 Promet: robot dla przyszłych baz księżycowych: prace zewnętrzne (EVA proxy)
Valkyrie (NASA JSC): robot dla habitatów na Księżycu i Marsie: prace preparacyjne przed przybyciem ludzi
Środowiska ekstremalne na Ziemi: elektrownie jądrowe (Fukushima: TEPCO/Toshiba deployment), górnictwo głębinowe
Poszukiwania i ratownictwo (SAR): roboty w gruzowiskach, pożarach: DARPA Robotics Challenge 2015 jako proof-of-concept
Przestrzeń podwodna: hybrydy humanoidalnych ramion na platformach podwodnych (Ocean One: Stanford)
Wymagania szczególne: rad-hardening, termiczne zarządzanie (-150°C do +120°C), brak GPS: własna lokalizacja

## Slide 31
V. Wymiar ekonomiczny i regulacyjny
Rynek globalny, inwestycje, regulacje prawne
25 / 30

## Slide 32
Globalny rynek robotów humanoidalnych: dane i prognozy
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
26 / 30
$2,4 mld
wartość rynku 2024
Goldman Sachs Research
$38 mld
prognoza 2035
skumulowany CAGR ~38%
~$200k
koszt jednostki 2024
cel <$30k do 2030
>$10 mld
inwestycje VC 2020–24
PitchBook 2024
Chart: Prognoza rynku 2022–2035 (mld USD) | Źródło: Goldman Sachs, MarketsandMarkets, 2024
| 2022 | 2023 | 2024 | 2026P | 2028P | 2030P | 2035P
Wartość rynku (mld USD) | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 5.5 | 12 | 22 | 38

## Slide 33
Inwestycje i finansowanie badań i rozwoju
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
27 / 30
Inwestycje prywatne (VC/PE)
Finansowanie publiczne (B+R)
Figure AI: $675 mln (runda B, 2024): wycena $2,6 mld; inwestorzy: OpenAI, NVIDIA, Microsoft
1X Technologies: $100 mln (2024): OpenAI jako wiodący inwestor strategiczny
Physical Intelligence (π): $400 mln (2024): modele foundation dla robotyki
Apptronik: $350 mln (Samsung Ventures, 2024): robot Apollo dla zastosowań przemysłowych
Agility Robotics: ~$200 mln (Amazon, 2023): kontrolowana integracja pionowa
NSF Robotics Initiative (USA): $70 mln/rok na B+R akademickie; AI Institutes
Horizon Europe (UE): robotyka jako priorytet Klastra 4 (Digital, Industry, Space): ~€500 mln 2021–27
DARPA: podtrzymanie finansowania DARPA Robotics Challenge successor programs
Chiny: Made in China 2025 + 14. Plan Pięcioletni: docelowo lider w robotach przemysłowych
Polska: NCBiR, NCRD: wciąż niski poziom projektów robotycznych; konieczne pilne zwiększenie

## Slide 34
VI. Perspektywy i rekomendacje
Prognozy technologiczne, polityka naukowa, podsumowanie
28 / 30

## Slide 35
Prognozy technologiczne i rynkowe 2025–2035
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
29 / 30
2025–2027
Masowe wdrożenia pilotażowe w automotive i logistyce (>10 000 jednostek globalnie)
Redukcja kosztów do ~$80–100k; baterie stałostanowe w pierwszych modelach
Normy bezpieczeństwa dla robotów autonomicznych (ISO/TC299): wydanie finalne
2028–2031
Cena <$30–50k; dostępność dla MŚP; pierwsze wdrożenia w ochronie zdrowia
Modele Foundation dla robotyki: transfer wiedzy między domenami w czasie <1 h
Regulacje AI Act w pełni operacyjne; systemy certyfikacji zautomatyzowane
2032–2035
Rynek >$38 mld; roboty humanoidalne jako standardowy element infrastruktury przemysłowej
Lokomocja i manipulacja dorównująca człowiekowi w środowiskach nieustrukturyzowanych
Autonomia wielozmianowa (>16 h/dobę); integracja z Industrial Internet of Things (IIoT)

## Slide 36
Rekomendacje dla polityki naukowej i przemysłowej
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
30 / 30
1
Stworzenie Krajowego Centrum Robotyki Humanoidalnej
Konsorcjum uczelni technicznych + PAN + przemysł; dedykowane finansowanie NCBiR min. 50 mln PLN/rok
2
Strategiczne partnerstwa z liderami europejskimi
Wejście w konsorcja Horizon Europe; wspólne projekty z ETH Zürich, DLR, IIT: budowa kompetencji
3
Modernizacja systemu edukacji inżynierskiej
Interdyscyplinarne programy mechatroniki + AI na poziomie magisterskim i doktoranckim
4
Sandboxing regulacyjny dla wdrożeń pilotażowych
Specjalne strefy testowania w wyznaczonych zakładach przemysłowych: z ograniczonymi wymogami certyfikacyjnymi
5
Krajowa mapa drogowa bezpieczeństwa AI w robotyce
Opracowanie wytycznych kompatybilnych z AI Act; powołanie krajowego organu nadzoru
6
Wsparcie dla polskich start-upów robotycznych
Dedykowany fundusz VC z udziałem PFR; program akceleracyjny przy strefach ekonomicznych

## Slide 37
Literatura naukowa
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
Bib-1 / 35
[1]
Vukobratović M., Borovac B. (2004). Zero-moment point: thirty five years of its life. International Journal of Humanoid Robotics, 1(1), 157–173. DOI: 10.1142/S0219843604000083
[2]
Haddadin S. et al. (2022). The Franka Emika robot: A reference platform for robotics research and education. IEEE Robotics & Automation, 29(2), DOI: 10.1109/MRA.2021.3138382
[3]
Brohan A. et al. / Google DeepMind (2023). RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control. arXiv:2307.15818
[4]
Black K. et al. / Physical Intelligence (2024). π0: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control. arXiv:2410.24164
[5]
Mehrholz J. et al. (2017). Electromechanical-assisted training for walking after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 5. DOI: 10.1002/14651858.CD006185.pub4
[6]
Ahn M. et al. / Google (2022). Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances (SayCan). arXiv:2204.01691
[7]
Kumar A. et al. (2021). RMA: Rapid Motor Adaptation for Legged Robots. Robotics: Science and Systems XVII. DOI: 10.15607/RSS.2021.XVII.011
[8]
Tsagarakis N. et al. (2017). WALK-MAN: A High-Performance Humanoid Platform for Realistic Environments. Journal of Field Robotics, 34(7), 1225–1259. DOI: 10.1002/rob.21702
[9]
He T. et al. / Carnegie Mellon University (2024). Learning Human-to-Humanoid Real-Time Whole-Body Teleoperation. arXiv:2403.04436
[10]
Minsky M. (1986). The Society of Mind. Simon & Schuster. ISBN: 978-0-671-60740-1
[11]
Schaal S. (2006). Dynamic Movement Primitives: A Framework for Motor Control in Humans and Humanoid Robotics. Adaptive Motion of Animals and Machines, Springer
[12]
Levine S. et al. (2016). End-to-End Training of Deep Visuomotor Policies. Journal of Machine Learning Research, 17(39), 1–40. arXiv:1504.00702
[13]
Wang L. et al. / BAAI (2023). RoboFlamingo: Vision-Language Models as Pre-Trained Backbone for Robotic Learning. arXiv:2311.01378
[14]
Radosavovic I. et al. / UC Berkeley (2024). Humanoid Locomotion as Next Token Prediction. arXiv:2402.19469
[15]
Goldman Sachs Research (2024). Humanoid Robots: The Next Major Technology Platform. GS Equity Research Report, March 2024
[16]
MarketsandMarkets (2024). Humanoid Robot Market by Component, Application and Region: Global Forecast to 2030. Report Code: SE 9017
[17]
European Commission (2024). AI Act: Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union, L 2024/1689
[18]
ISO/TC 299 (2021). ISO 10218-1:2011 (rev. 2021): Robots and robotic devices: Safety requirements for industrial robots: Part 1: Robots. ISO Geneva
[19]
Dafoe A. et al. (2020). Open Problems in Cooperative AI. arXiv:2012.08630. DeepMind, Oxford, UC Berkeley
[20]
Chalvatzaki G. et al. (2023). Learning Robot Manipulation from Human Demonstrations using Reward Machines. IEEE Robotics and Automation 8(6), DOI: 10.1109/LRA.2023.3266750

## Slide 38
Źródła branżowe, raporty i bazy danych
Trendy i wyzwania naukowe: Roboty humanoidalne
Bib-3 / 35
Raporty rynkowe i branżowe
Goldman Sachs Global Investment Research (2024): Humanoid Robots: Global Market Projections 2024–2035
PitchBook Data (2024): Robotics Venture Capital Report: Q4 2024
IFR: International Federation of Robotics (2024): World Robotics Report 2024. Frankfurt: IFR Press
BCG / Boston Consulting Group (2023): The Coming Wave of Factory Automation. BCG Henderson Institute
Bazy danych i benchmarki
IEEE Xplore Digital Library: główne repozytorium publikacji z robotyki i systemów sterowania (ieeexplore.ieee.org)
arXiv.org / cs.RO: sekcja Robotics; serwis preprint dla najnowszych wyników badawczych
OpenReview.net: recenzowane preprinty konferencji NeurIPS, ICLR, ICML (modele AI dla robotyki)
NIST Robotics Test Facility: standardyzowane testy wydajności manipulatorów i platform mobilnych
Zasoby regulacyjne i normatywne
EUR-Lex: pełny tekst AI Act: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1689
ISO Online Browsing Platform: normy ISO/TC 299 Robotics: iso.org/committee/5915511.html
EUROCAE (2024): Guidance on Autonomous Systems: WG-114; material do adaptacji na roboty naziemne
PKN (2024): Polski Komitet Normalizacyjny: program harmonizacji norm EN ISO dla robotyki w Polsce