## Slide 1: Potencjały Wywołane (ERP) w badaniach percepcji i uwagi
dr inż. Mateusz Pomianek
Politechnika Rzeszowska
2025

## Slide 2: Literatura
Picton, T. W., Hillyard, S. A., Krausz, H. I., & Galambos, R. (1974). Human auditory evoked potentials. I: Evaluation of components. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 36(2), 179-190.
Nunez, P. L., & Srinivasan, R. (2006). Electric fields of the brain: The neurophysics of EEG. Oxford University Press.
Odom, J. V., Bach, M., Brigell, M., Kaplan, P. W., McCulloch, S. J., & Westall, C. (2004). Pattern electroretinogram and visual evoked potential. Journal of Clinical Neurophysiology, 21(3), 164-183.
Golob, E. J., & Starr, A. (2000). Sensory event-related potentials in aging. Brain Research Bulletin, 51(3).
Polich, J., & Kok, A. (1995). Cognitive psychophysiology of the P300: An integrative review of the literature. Biological Psychology, 41(2), 103-140.
Folstein, J. R., & Van Petten, C. (2008). Influence of cognitive control on the N2 component of the event-related potential. Psychophysiology, 45(5).
Pritchard, W. S., Brandt, M. E., & Tucker, D. M. (1991). The P300 component of the event-related potential: A theoretical overview. Psychophysiology, 28(4).
Bramon, E., & Rabe-Hesketh, S. (2007). The P300 event-related potential in psychosis: a meta-analysis. Schizophrenia Research, 94(1-3).
Johnson, R. (1986). A triarchic model of P300 amplitude. Psychophysiology, 23(3), 367-384.
Hillyard, S. A., & Picton, T. W. (1987). Electrophysiology of attention. In F. Plum (Ed.), Handbook of Physiology, Section 1: The Nervous System, Vol. V, Higher Functions of the Brain (pp. 209-242). American Physiological Society.

## Slide 3: Potencjały Wywołane (ERP): definicja i mechanizm
Potencjały wywołane (EP, ERP) to elektryczne zmiany rejestrowane na powierzchni głowy, będące odpowiedzią mózgu na określony bodziec, taki jak wzrokowy, słuchowy czy czuciowy.
Rejestracja ERP polega na uśrednianiu wielu odpowiedzi mózgu na powtarzające się bodźce, co pozwala na wyizolowanie słabych sygnałów z szumu spontanicznej aktywności elektrycznej mózgu.
Ta metoda umożliwia nieinwazyjne obrazowanie funkcji mózgu i badanie szczegółowych procesów poznawczych [1, 2].

## Slide 4: Historia badań nad ERP
Po odkryciu elektroencefalografii (EEG) w 1929 roku przez Hansa Bergera, możliwość pomiaru aktywności elektrycznej mózgu otworzyła nowe perspektywy. Pierwsze rejestracje potencjałów wywołanych u świadomych ludzi miały miejsce w latach 1935–1936 za sprawą Pauline i Hallowella Davis.
Przełom nastąpił w 1964 roku, gdy Grey Walter i współpracownicy odkryli contingent negative variation (CNV), co zapoczątkowało nową erę badań komponentów ERP.
Rozwój niedrogich komputerów w latach 80. znacząco przyczynił się do popularyzacji ERP w psychologii i neurobiologii poznawczej, czyniąc je jedną z najczęściej stosowanych metod eksperymentalnych [2].

## Slide 5: Elektroencefalografia (EEG) i Magnetoencefalografia (MEG) w rejestracji ERP
Do pomiaru potencjałów wywołanych najczęściej wykorzystuje się elektroencefalografię (EEG). Metoda ta pozwala na rejestrację zmian napięcia na skórze głowy.
Odpowiednikiem potencjałów wywołanych w magnetoencefalografii (MEG) jest event-related field (ERF), która mierzy pola magnetyczne generowane przez aktywność neuronalną.
Zarówno EEG, jak i MEG są nieinwazyjnymi technikami, które oferują wysoką rozdzielczość czasową, co jest kluczowe dla badania szybkich procesów poznawczych [2].

## Slide 6: Zastosowania kliniczne i badawcze ERP
Analiza ERP ma duże znaczenie w diagnostyce klinicznej, m.in. w stwardnieniu rozsianym i retinopatiach [2].
Jest również szeroko stosowana w neurobiologii poznawczej do badania fizjologicznych korelatów przetwarzania informacji zmysłowych i poznawczych.
Interfejs mózg-komputer (BCI) również wykorzystuje ERP (np. komponent P300) do umożliwienia komunikacji pacjentom z zespołem zamknięcia, co podkreśla praktyczne zastosowanie tej technologii [2].

## Slide 7: Wzrokowe potencjały wywołane (VEP)
Wzrokowe potencjały wywołane (VEP) to potencjały rejestrowane z powierzchni głowy w odpowiedzi na stymulację wzrokową, np. błysk światła lub zmieniającą się czarno-białą szachownicę. Są one kluczowe w diagnostyce wzroku, ponieważ rejestrują sygnały przechodzące z siatkówki do mózgu drogą wzrokową. Z uwagi na niską amplitudę VEP, konieczne jest uśrednianie wielu odpowiedzi, aby wygasić szum tła. Najlepiej widoczny jest załamek P100, pojawiający się około 100 ms po bodźcu, dominujący w okolicy potylicznej [3].

## Slide 8: Komponenty ERP
Komponent ERP to pojedyncza fala składowa bardziej złożonego przebiegu ERP, definiowana przez polaryzację (dodatnią lub ujemną), czas wystąpienia, rozkład na skórze głowy i wrażliwość na manipulacje zadaniami. Różne nomenklatury komponentów ERP podkreślają te cechy.
Zsynchronizowane ze bodźcem szczyty i doliny fali ERP umożliwiają wizualizację przetwarzania poznawczego w czasie [4].

## Slide 9: Fala P300: poznawczy potencjał i procesy decyzyjne
Fala P300 to poznawczy potencjał wywołany, który odzwierciedla procesy decyzyjne w korze mózgowej. Pojawia się w odpowiedzi na rzadkie bodźce (oddball paradigm), gdy badany angażuje procesy poznawcze, np. poprzez zliczanie lub naciskanie przycisku.
P300 jest zazwyczaj dodatnim załamkiem o latencji 250-500 ms, z najwyższą amplitudą w okolicach ciemieniowych, i służy jako wskaźnik funkcji poznawczych [4].
Obniżenie sprawności procesów poznawczych (np. w demencji) manifestuje się zmianami morfologii, amplitudy i latencji fali P300.

## Slide 10: P300 w diagnostyce patologii mózgu
P300 znalazło szerokie zastosowanie w badaniach klinicznych.
W schizofrenii obserwowano nieprawidłowości ERP, które mogą odzwierciedlać wady wiązania mnemonicznego.
W zaburzeniach hormonalnych/metabolicznych, perfuzja mózgu i poziom glukozy wpływają na parametry P300.
W uzależnieniach, amplitudy P3b są osłabione, co sugeruje leżące u podstaw problemy z niehamowaniem OUN.
W chorobach OUN, takich jak choroba Parkinsona i choroba Alzheimera, obserwuje się zmiany w amplitudzie i opóźnieniu P300, co czyni go użytecznym markerem diagnostycznym i prognostycznym [18, 19].

## Slide 11: Interakcje środowiskowe i P300
Amplituda P300 może odzwierciedlać procesy filtrujące i konstruktywne. Badania na osobach sugestywnych w stanach hipnotycznych wykazały, że halucynacje negatywne wiązały się z większymi amplitudami P300, podczas gdy halucynacje pozytywne z niższymi.
Dodatkowo, aktywność P300 jest modulowana przez wewnętrzny stan fizjologiczny, np. rytmy dobowe, poziom zmęczenia, aktywność fizyczną oraz sezonowe nasłonecznienie, co sugeruje psychobiologiczną lub społeczną zmianę strategii poznawczych [17].

## Slide 12: N200: negatywność w przetwarzaniu sensorycznym i poznawczym
N200 (lub N2) to negatywność występująca około 180-325 ms po prezentacji bodźca wzrokowego lub słuchowego, wywołana odchyleniem od dominującego bodźca w paradygmacie oddball.
N200 wiąże się z procesami identyfikacji i rozróżniania bodźców. Wyróżnia się różne podskładniki N200, takie jak N2a (mimowolne przetwarzanie), N2b (aktywne przetwarzanie, związane z uwagą i wykrywaniem zmian) oraz N2pc (wskaźnik przesunięcia uwagi w korze potyliczno-skroniowej) [8].

## Slide 13: Wpływ wieku na Komponent N2b
Badania wykazały, że wiek wpływa na komponent N2b. Wraz ze wzrostem wieku zaobserwowano zmniejszenie latencji N2b i zmiany w jego generowaniu fizjologicznym, co sugeruje optymalizację procesów dyskryminacji wzrokowej i poznawczej w wyniku dojrzewania.
U osób starszych opóźnienie N2b znacznie wzrasta, a jego amplituda maleje. Te odkrycia sugerują, że automatyczne procesy rozróżniania bodźców pozostają stałe przez całe życie, natomiast kontrolowane procesy wymagające selektywnej uwagi osłabiają się wraz z wiekiem [8].

## Slide 14: Mismatch Negativity (MMN)
Mismatch Negativity (MMN), nazywana również słuchową N2a, jest wywoływana niezależnie od zadań w paradygmatach wykrywania dziwaków słuchowych.
Odzwierciedla ona rozbieżność między bodźcem odchylającym a sensoryczną reprezentacją pamięci standardowego bodźca, stanowiąc automatyczny proces wykrywania nowości.
MMN jest generowane niezależnie od uwagi, co wskazuje na jego rolę w analizie charakterystyki cech bodźców słuchowych w pamięci sensorycznej [9].

## Slide 15: Rozdzielczość Czasowa vs. Przestrzenna w Badaniach ERP
ERP oferują wyjątkową rozdzielczość czasową, umożliwiając pomiar aktywności mózgu z milisekundową precyzją, co jest kluczowe dla badania szybkich procesów uwagi i percepcji.
Jednakże, ta zaleta wiąże się z kompromisem w rozdzielczości przestrzennej. Lokalizacja neuronalnych generatorów ERP na podstawie danych zarejestrowanych na skórze głowy jest wyzwaniem.
Niemożność precyzyjnego określenia aktywności pojedynczych neuronów jest ograniczona, ale funkcjonalne jednostki analizy ERP często korelują z procesami poznawczymi, co czyni tę technikę użyteczną [6, 7].

## Slide 16: Neuroinformatyka i Analiza Danych ERP
Neuroinformatyka, jako interdyscyplinarna dziedzina, łączy wiedzę z neurobiologii, informatyki, statystyki i inżynierii, aby rozwijać narzędzia i metody do analizy złożonych danych neurobiologicznych.
W kontekście ERP, neuroinformatyka umożliwia integrację ogromnych zbiorów danych, ich przetwarzanie, wizualizację i modelowanie.

## Slide 17: Fuzja Danych ERP z Zaawansowanymi Algorytmami
Zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji są stosowane do ekstrakcji ukrytych wzorców w danych ERP, co pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw procesów poznawczych. Dzięki temu możliwe jest identyfikowanie biomarkerów dla chorób neurologicznych oraz rozwijanie spersonalizowanych interwencji terapeutycznych.

## Slide 18: Interfejsy Mózg-Komputer (BCI) oparte na ERP
Jednym z najbardziej obiecujących praktycznych zastosowań ERP jest rozwój interfejsów mózg-komputer (BCI).
BCI umożliwiają komunikację i kontrolę zewnętrznych urządzeń za pomocą sygnałów mózgowych, bez konieczności angażowania mięśni. ERP, zwłaszcza komponent P300, odgrywa kluczową rolę w pasywnych BCI.
Systemy te, wykorzystując wykrywanie P300 w odpowiedzi na bodźce, pozwalają pacjentom z poważnymi ograniczeniami ruchowymi, np. z zespołem zamknięcia, na pisanie tekstów, sterowanie kursorem na ekranie czy nawet obsługę robotów [2].
Rozwój zaawansowanych algorytmów klasyfikacji sygnałów ERP jest niezbędny do zwiększenia precyzji i szybkości działania tych systemów.

## Slide 19: BCI oparte na ERP: od sygnału do intencji
Interfejsy Mózg-Komputer (BCI) oparte na ERP przekształcają intencje użytkownika, wyrażone poprzez specyficzne wzorce aktywności mózgu, w komendy sterujące urządzeniami zewnętrznymi.
Kluczowym elementem jest tutaj detekcja i klasyfikacja potencjałów związanych z wydarzeniami (ERP), generowanych w odpowiedzi na określone bodźce lub zdarzenia mentalne. Najczęściej wykorzystuje się tu komponent P300, który pojawia się, gdy użytkownik zwraca uwagę na rzadki lub istotny bodziec.
System BCI prezentuje użytkownikowi szereg opcji (np. litery, symbole), z których każda jest sekwencyjnie podświetlana lub aktywowana w inny sposób. Kiedy pożądana opcja zostanie wyróżniona, mózg użytkownika generuje P300, które jest wykrywane przez elektrody EEG.
Algorytmy przetwarzania sygnału i uczenia maszynowego identyfikują to P300, interpretując je jako wybór użytkownika.

## Slide 20: BCI oparte na ERP: pokonywanie barier
Pomimo obiecujących perspektyw, projektowanie efektywnych BCI opartych na ERP wiąże się z szeregiem wyzwań. Niska amplituda sygnałów ERP i ich duża zmienność międzyosobnicza wymagają zaawansowanych technik przetwarzania sygnału, takich jak uśrednianie, filtrowanie i dekompozycja komponentów (np. ICA - Independent Component Analysis), aby zwiększyć stosunek sygnału do szumu.
Innym istotnym aspektem jest tzw. "dryf sygnału", czyli zmiany w charakterystyce ERP w czasie, co wymaga adaptacyjnych algorytmów klasyfikacji.
Ponadto, wygoda i akceptacja przez użytkownika są kluczowe; dąży się do minimalizacji liczby elektrod, bezprzewodowych rozwiązań oraz intuicyjnych interfejsów użytkownika. Badania skupiają się również na integracji multimodalnych danych (np. ERP z eye-trackingiem) w celu zwiększenia precyzji i szybkości działania BCI.

## Slide 21: BCI oparte na ERP: od medycyny do codzienności
Poza zastosowaniami medycznymi, takimi jak wspieranie komunikacji u pacjentów z zespołem zamknięcia czy rehabilitacja po udarach, technologia ta ma potencjał, aby znaleźć zastosowanie w życiu codziennym.
Możliwe jest wykorzystanie jej do sterowania inteligentnymi domami, wspomagania kierowców w samochodach autonomicznych (monitorowanie uwagi i zmęczenia), czy nawet w grach wideo.
Rozwój bardziej zaawansowanych komponentów ERP, takich jak te związane z rozpoznawaniem błędów czy selektywną uwagą, może prowadzić do powstania BCI zdolnych do bardziej złożonej i płynnej kontroli. Kluczowe będzie dalsze doskonalenie algorytmów uczenia maszynowego, miniaturyzacja i bezinwazyjność sprzętu.

## Slide 22: Speller BCI dla Osób z Zespołem Zamknięcia
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i praktycznych zastosowań BCI opartych na ERP jest tzw. "P300 Speller".
Ten system umożliwia osobom z całkowitym zespołem zamknięcia (Locked-in Syndrome) lub innymi ciężkimi zaburzeniami motorycznymi komunikację poprzez wybór liter lub symboli. Interfejs prezentuje macierz znaków (np. 6x6 liter i cyfr).
Wiersze i kolumny macierzy są sekwencyjnie podświetlane. Użytkownik koncentruje uwagę na pożądanym znaku. Kiedy wiersz lub kolumna zawierająca wybrany znak zostanie podświetlona, mózg generuje potencjał P300. System BCI, analizując sygnały EEG, identyfikuje P300 i na tej podstawie określa, który znak został wybrany. To pozwala użytkownikom na pisanie wiadomości, sterowanie komputerem, a nawet korzystanie z internetu, co znacząco poprawia jakość ich życia.

## Slide 23: ERP w Systemach Wspomagania Kierowcy (ADAS)
ERP znajdują zastosowanie w zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS) do monitorowania stanu uwagi i zmęczenia. Systemy te, wykorzystując lekkie i bezprzewodowe zestawy EEG, mogą analizować sygnały ERP generowane w odpowiedzi na bodźce drogowe.
System może wykrywać te zmiany i uruchamiać alarmy mające na celu przywrócenie uwagi kierowcy. Implementacje te redukują ryzyko wypadków spowodowanych brakiem koncentracji lub mikro-snem.
Na przykład, gdy kierowca jest rozproszony lub zmęczony, amplituda P300 w odpowiedzi na ważne bodźce (np. nagłe hamowanie pojazdu poprzedzającego) może ulec zmniejszeniu, a latencja zwiększeniu.

## Slide 24: Neurofeedback ERP
Neurofeedback to technika, która pozwala użytkownikom na świadome modulowanie własnej aktywności mózgu poprzez otrzymywanie informacji zwrotnej (feedbacku) w czasie rzeczywistym.
W kontekście ERP, systemy neurofeedbacku mogą uczyć osoby, jak wzmacniać lub osłabiać specyficzne komponenty ERP, co może prowadzić do poprawy funkcji poznawczych.
Użytkownicy otrzymują wizualne lub dźwiękowe sygnały, które informują ich o generowaniu pożądanego wzorca ERP, co pozwala na "nauczenie się" samoregulacji aktywności mózgowej. Ta metoda jest obiecująca zarówno w celach terapeutycznych, jak i w treningu poznawczym dla poprawy wydajności.

## Slide 25: Personalizowana medycyna i terapia oparta na ERP
Opis: Neuroinformatyka otwiera drogę do personalizowanej medycyny, gdzie terapie są dostosowywane do indywidualnych charakterystyk pacjenta na podstawie danych ERP.
Przykładowo, w rehabilitacji poznawczej, systemy monitorujące aktywność mózgu w czasie rzeczywistym mogą dostosowywać zadania treningowe, aby maksymalnie angażować specyficzne procesy neuronalne. Analiza ERP może również pomóc w identyfikacji pacjentów najlepiej reagujących na określone leki lub interwencje behawioralne.
Tworzenie modeli predykcyjnych na podstawie danych ERP i innych informacji klinicznych pozwala na optymalizację strategii terapeutycznych, prowadząc do bardziej efektywnych i celowanych interwencji.

## Slide 26: Biomarkery ERP w diagnostyce neuropsychiatrycznej
Analiza ERP stanowi cenne narzędzie w poszukiwaniu biomarkerów dla różnych zaburzeń neuropsychiatrycznych.
Charakterystyczne zmiany w latencji i amplitudzie poszczególnych komponentów ERP (np. P300, N200, MMN) są obserwowane w chorobach takich jak schizofrenia, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, ADHD czy depresja [18, 19].
Neuroinformatyka wspiera rozwój algorytmów do automatycznej detekcji tych wzorców, umożliwiając wczesną diagnostykę, monitorowanie postępu choroby oraz ocenę skuteczności terapii. Tworzenie baz danych zawierających zestandaryzowane dane ERP pacjentów przyczynia się do globalnej wymiany wiedzy i przyspiesza badania kliniczne.

## Slide 27: Podsumowanie i dalszy rozwój
Potencjały wywołane (ERP) odgrywają specyficzną i znaczącą rolę w procesach poznawczych, szczególnie w selektywnej uwadze, odpowiedzi bodźcowej i filtrowaniu percepcyjnym.
Przyszłe zastosowania analizy ERP jako narzędzia diagnostycznego i informacyjnego stają się coraz bardziej obiecujące. W miarę zdobywania większego wglądu w naturę ERP, dążenie do integracji klinicznej z pewnością się zintensyfikuje, otwierając nowe możliwości w badaniach mózgu i medycynie [20].

## Slide 28: KONIEC