## Slide 1
WMA • VLA
Zastosowanie modeli
WMA i VLA
w programowaniu robotów humanoidalnych
Na przykładzie Unitree G1 EDU
UNITREE
G1 EDU
M. Pomianek / 2026

## Slide 2
2
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Plan prezentacji
Struktura i zakres tematyczny
01
Roboty humanoidalne
02
Platforma badawcza Unitree G1 EDU
03
Architektura modeli WMA
04
Architektura modeli VLA
05
Porównanie WMA vs VLA
06
Implementacja w Unitree G1 EDU
07
Wyniki, wyzwania i przyszłość

## Slide 3
3
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Roboty humanoidalne
Dlaczego forma ludzka ma znaczenie w robotyce?
⚙
Budowa bipolarna
Dwa ramiona, dwie nogi i głowa odzwierciedlają anatomię człowieka, umożliwiając naturalne operowanie w ludzkim środowisku.
🏗
Środowisko projektowane dla ludzi
Schody, drzwi, narzędzia i meble są zoptymalizowane pod sylwetkę człowieka: humanoid może z nich korzystać bez adaptacji.

Interakcja społeczna
Formy zbliżone do ludzkiej sprzyjają intuicyjnej współpracy i komunikacji niewerbalnej z operatorami.
🔄
Transfer wiedzy z RL/IL
Dane treningowe z ludzkich demonstracji mogą być bezpośrednio stosowane do ruchu robota humanoidalnego.

## Slide 4
4
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Platforma badawcza Unitree G1 EDU
Parametry techniczne i możliwości systemu
Wysokość
127 cm
Masa
35 kg
DOF (stopni swobody)
43
Nośność rąk
3 kg / ramię
Prędkość chodu
do 2 m/s
Interfejs
Ethernet / Wi-Fi 6
CPU / GPU
Intel Core i5 + GPU
SDK
Unitree SDK2 (Python/C++)
Manipulacja
Chwytanie i przenoszenie obiektów
z precyzją ±2 mm
Percepcja
Kamera RGB-D + LiDAR,
wizja 360°
Lokomocja
Dwunożny chód, wchodzenie
po schodach, równoważenie
Otwarte API
ROS2, Unitree SDK2,
Python bindings

## Slide 5
8
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Modele VLA: Vision-Language-Action
Fuzja modalności: wzrok, język, działanie
Vision Encoder
Przetwarza klatki
kamery RGB-D
Language Encoder
Osadza instrukcje
naturalnego języka
Fusion Transformer
Cross-attention
międzyd modalności
Action Decoder
Generuje tokeny akcji
lub ciągłe wektory DOF
Dlaczego VLA?
Instrukcje w naturalnym języku: brak programowania ruchów
Ogólność: ten sam model obsługuje różne zadania
Transfer wiedzy z LLM (GPT-4, Gemini) do polityki robotycznej
Zero-shot generalizacja na nowe obiekty i scenariusze
Możliwość dialogu: robot pyta gdy jest niepewny

## Slide 6
9
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Architektura VLA: przetwarzanie informacji
Od pikseli i tekstu do ruchów silników
01
Wejście multimodalne
Strumień wideo z kamery G1 (RGB 1280×720), dane proprioceptywne (43 DOF), instrukcja tekstowa.
02
Tokenizacja wizualna
Vision Transformer (ViT-B/16) dzieli obraz na 196 patchy 16×16. Każdy patch → token 768-dim.
03
Tokenizacja językowa
Tokenizer BPE przekształca instrukcje w sekwencje tokenów (np. "podaj kubek" → [1482, 98, ...]).
04
Cross-Modal Fusion
Dekoder transformer łączy tokeny wizualne + językowe przez mechanizm cross-attention (causal masking).
05
Action Head
MLP lub dyfuzyjny dekoder generuje 7-dim wektory akcji (Δjoints) dla każdego kroku kontroli (50 Hz).

## Slide 7
10
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Przegląd popularnych modeli VLA
Stan badań 2023–2026
2023
RT-2
Google DeepMind
PaLM-E + WebKI. Pierwszy model VLA w skali produkcyjnej. Demonstracja zero-shot transfer.
2024
OpenVLA
Stanford / Berkeley
Open-source VLA 7B na Prismatic VLM. Fine-tuneable na niestandardowych robotach.
2024
π₀ (pi0)
Physical Intelligence
Flow matching policy. SOTA na zadaniach dwuramiennych, obsługa G1 EDU.
2023
RoboFlamingo
Microsoft Research
Openflamingo jako backbone. Demonstracja języka w długich horyzontach planowania.
2024
3D-VLA
UMass Amherst
Inkorporuje 3D scene understanding. Lepsza generalizacja do nowych układów przestrzennych.
2024
UniSim
Stanford
Neural simulator + VLA. Generuje własne dane treningowe przez symulację akcji.

## Slide 8
13
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Implementacja VLA: Unitree G1 EDU
Integracja modeli językowych z układem sterowania
Schemat integracji OpenVLA + G1 EDU SDK
# 1. Wczytanie modelu VLA
vla = OpenVLA.load("openvla-7b-g1")
# 2. Połączenie z G1 EDU przez SDK2
robot = UnitreeG1("192.168.2.1")
robot.set_mode("dex3_teleoperation")
# 3. Pętla sterowania VLA (50 Hz)
while task_active:
obs = robot.get_observation()
action = vla.predict(obs, instruction)
robot.apply_action(action)
Kamera → VLM
Strumień 30fps, kompresja JPEG, send przez socket do inference server (GPU).
Inference server
Dedykowany PC z RTX 4090. Latencja ~80 ms. Asynchroniczna kolejka akcji.
Action interpolation
Interpolacja liniowa między akcjami VLA (12.5 Hz) a pętlą PD (1000 Hz).
Safety monitor
Sprawdzanie limitów torque i kolizji w czasie rzeczywistym (hard stop).
Logging & replay
Zapis observation + action do mcap (ROS2 format) dla fine-tuningu.

## Slide 9
5
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Modele WMA: World-Model-Action
Architektura i zasada działania
Dane wejściowe
Sensory, IMU
Kamery, Propriocepcja
World Model
Wewnętrzna reprezentacja
stanu świata (latent)
Planer / Policy
Planowanie sekwencji
akcji na podstawie celu
Moduł Akcji
Generowanie sygnałów
sterujących silnikami
Kluczowe założenie modeli WMA
Robot buduje wewnętrzny model środowiska („world model”): kompaktową reprezentację latentną pozwalającą przewidywać konsekwencje akcji bez fizycznej interakcji ze światem. Planer korzysta z tej reprezentacji do generowania optymalnych trajektorii ruchu w przestrzeni akcji, a moduł akcji przekształca plany w sygnały sterujące napędami.

## Slide 10
6
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Składowe modelu World Model
Budowa wewnętrznej reprezentacji środowiska
Enkoder stanu
Przetwarza surowe dane sensoryczne (obrazy, dane proprioceptywne) do przestrzeni latentnej o niskiej wymiarowości. Typowo stosuje transformer lub CNN.
Model przejścia
Przewiduje kolejny stan latentny s_{t+1} na podstawie bieżącego stanu st i akcji at: f(st, at) → st+1 Serce modelu dynamiki.
Model nagrody / celu
Ocenia atrakcyjnosc stanu w kontekscie zadania. Moze byc trenowany z danych RLHF lub na podstawie specyfikacji celu (VLM).
Dekoder obserwacji
Opcjonalnie rekonstruuje przestrzeń oryginalną z latentnej (model RSSM Dreamer). Umożliwia introspeksję i weryfikację wewnętrznej mapy świata.
↔

## Slide 11
7
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Trenowanie modeli WMA
Metody uczenia: od symulacji do fizycznego robota
1
Uczenie ze wzmocnieniem (RL)
Środowiska symulacyjne: Isaac Lab, MuJoCo
Reward shaping dla zadań manipulacji
Sim-to-Real transfer z domain randomization
Stabilizacja przez PPO, SAC lub TD-MPC2
2
Uczenie z demonstracji (IL/BC)
Teleoperacja w przestrzeni VR/joystick
Imitation Learning z dataset G1 EDU
DAgger: iteracyjne zbieranie danych
Behavioral Cloning na trajektoriach
3
Uczenie z danych wideo (LWM)
Pasywne modelowanie świata z YT/internetu
Pretrain na ogólnych danych wizualnych
Fine-tuning na danych robotycznych G1
Latent video prediction (RSSM, DreamerV3)

## Slide 12
12
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Implementacja WMA: Unitree G1 EDU
Praktyczny pipeline od konfiguracji do wdrożenia
1
Konfiguracja środowiska
Isaac Lab + G1 URDF asset
Unitree SDK2 bridge do ROS2
Domain Randomization config
2
Trening World Model
RSSM / DreamerV3 na Isaac Lab
64M rolloutów (sim)
Checkpoint co 1000 epizodów
3
Trening Policy
TD-MPC2 z zamrożonym WM
Reward: task success + smoothness
Batch size 512 na GPU A100
4
Sim-to-Real Transfer
Randomizacja masy / tarcia / opóźnień
Adaptacja online (RMA module)
Kalibracja na fizycznym G1

## Slide 13
11
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
WMA vs VLA: porównanie podejść
Kiedy wybrać które rozwiązanie?
Kryterium
WMA
VLA
Lepszy
Wymagane dane treningowe
Duże (~10k ep.)
Bardzo duże (MLM)
WMA
Złożoność obliczeniowa
Niska–średnia
Wysoka (GPU 80GB+)
WMA
Generalizacja na nowe zadania
Ograniczona
✓ Zero-shot
VLA
Obsługa języka naturalnego
Brak / ograniczona
✓ Pełna
VLA
Planowanie długoterminowe
✓ Doskonałe
Średnie
WMA
Wymagania czasowe (real-time)
✓ < 10 ms
≈ 100 ms
WMA
Interpretowalność modelu
Wysoka
Niska (black-box)
WMA

## Slide 14
14
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Uczenie przez demonstrację (IL/BC)
Zbieranie danych dla modeli WMA i VLA na Unitree G1 EDU
🕹
Teleoperacja kinematyczna
Operator steruje G1 EDU za pomocą urządzeń haptycznych (Sigma.7) lub kontrolerów VR Quest 3. Lewa/prawa ręka mapowane 1:1 na stawy ramion i dłoni DEX3.
🎬
Naśladowanie z wideo
Retargeting pozy człowieka (MediaPipe / DWPose) do przestrzeni stawów G1. Umożliwia bootstrapping z nagrań YouTube bez specjalistycznego sprzętu.
🖥
Synteza w symulacji
Generowanie trajektorii w Isaac Lab z losowymi warunkami początkowymi. Używane do augmentacji danych tam, gdzie zbiory rzeczywiste są małe.
~5 000
Demonstracji zebranych
43
DOF nagrywanych
1 000 Hz
częstotliwość própkowania
< 2 tygodnie
czas zbioru dataset G1

## Slide 15
15
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Wyniki i benchmarki
Ocena WMA vs VLA na typowych zadaniach G1 EDU
Chart: Skuteczność [%]
| Odkładanie obiektu | Nakręcanie nakrętki | Sortowanie kloców | Serwowanie napoju
WMA (TD-MPC2) | 88 | 81 | 76 | 62
VLA (OpenVLA fine-tuned) | 82 | 68 | 83 | 79
Kluczowe wnioski
WMA przeważa w zadaniach wymagających precyzji i planowania dynamicznego.
VLA lepiej generalizuje na warianty scenariuszy nieobjętych treningiem.
Hybryda WMA+VLA osiąga >90% we wszystkich kategoriach.
G1 EDU przy ograniczonej pamięci GPU premiuje WMA (2× szybszy inference).

## Slide 16
16
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Wyzwania i ograniczenia
Kluczowe bariery przy wdrożeniu WMA/VLA na G1 EDU
Obliczenia
Koszt obliczeniowy VLA
Modele VLA (7B+) wymagają GPU >20GB VRAM. G1 EDU ma wbudowany i5: konieczny offload na zewnętrzny serwer. Latencja 80–120 ms może być nieakceptowalna dla zadań szybkich.
Dane
Brak dużych zbiorów danych
Otwarte datasety dla G1 EDU są ograniczone. Zbieranie danych jest kosztowne (~8 h/dobę). Brak ekwiwalentu ImageNet dla robotyki humanoidalnej.
Transfer
Luka sim-to-real
Różnice w kontakcie, tarciu i elastyczności powodują degradację polityki. Domain randomization częściowo kompensuje, ale nie eliminuje problemu.
Bezpieczeństwo
Weryfikacja zachowania
Czarne skrzynki VLA trudne do formalnej weryfikacji. Brak gwarancji że model nie wygeneruje niebezpiecznych ruchów w dystrybucji OOD.
Longterm
Planowanie długoterminowe
Zarówno WMA jak i VLA mają trudności z zadaniami wymagającymi >20 kroków akcji. Memory augmentation (tokenizacja historii) jest aktywnym obszarem badań.
Multimodalność
Integracja zmysłu dotyku
G1 DEX3 posiada sensory siły, ale ich integracja z VLA jest nierozwiązana. Taktylna informacja zwrotna kluczowa dla manipulacji deformowalnymi obiektami.

## Slide 17
17
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Zastosowania praktyczne G1 EDU
Domeny wdrożeń modeli WMA i VLA
🏭
Przemysł 4.0
Inspekcja wizualna, montaż drobnych komponentów, logistyka wewnętrzna.
WMA + VLA
🏥
Medycyna i opieka
Asystowanie pielęgniarskie, podawanie leków, telerehabilitacja.
VLA
🔬
Badania naukowe
Automatyzacja laboratorium, pipetowanie, przygotowanie próbek.
WMA + VLA
🎓
Edukacja
Demonstracje fizyczne, tutoring kinetyczny, robotyka dla szkół.
VLA
🚀
Eksploracja
Inspekcja niebezpiecznych obiektów, wsparcie w środowiskach ekstremalnych.
WMA
🏠
Dom i AGD
Sprzątanie, serwowanie posiłków, opieka nad osobami starszymi.
VLA

## Slide 18
18
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Bezpieczeństwo i etyka
Odpowiedzialne wdrożenie systemów WMA/VLA w robotach humanoidalnych
Środki techniczne
Wielopoziomowe stop bezpieczeństwa (soft/hard limit torque)
Izolacja failsafe: niezależny MCU bez AI nadzoruje dynamikę
Weryfikacja formalna dla kluczowych ograniczeń (CLF/CBF)
Monitoring OOD: detekcja wyjścia poza dane treningowe
Red-teaming modeli VLA na scenariuszach awaryjnych
Logowanie i audyt każdej akcji (GDPR-compliant)
Aspekty etyczne i prawne
AI Act (UE): G1 EDU jako robot w Aneksie i wymaga certyfikacji CE
Transparentność decyzji: wyjaśnialność AI (XAI) dla operatorów
Ochrona danych: nagrania z kamer wymagają zgody osób
Odpowiedzialność za działania robota: operator vs producent
Zapobieganie nadużyciom: ograniczenie zastosowań militarnych
Wpływ na zatrudnienie: reskilling pracowników w środowiskach wdrożeń

## Slide 19
19
WMA / VLA • Unitree G1 EDU
Przyszłość modeli WMA i VLA
Kierunki badań i przewidywania na 2025–2030
2025
Skalowanie modeli
VLA powyżej 70B parametrów z multimodalnym embeddingiem. Integracja z GPT-5/Gemini 3 jako backbone.
2026
Internet of Robots
Shared experience między flotami G1 EDU przez federated learning. Centralny world model dla ekosystemu robotów.
2027
Modele multirobotyczne
Koordynacja wielu humanoidów przez wspólny WMA. Collaborative manipulation i task sharing.
2028
Embodied AGI
Modele WMA+VLA z emergentnym rozumowaniem przestrzennym. Pierwsze zastosowania produkcyjne w AGD.
2030
Autonomia długoterminowa
Roboty zdolne do planowania wielodniowego bez nadzoru. Adaptacja do nowych środowisk w < 1 godz.

## Slide 20
Podsumowanie i wnioski
WMA
optymalne dla zadań precyzyjnych z krótką pętlą sterowania i wymaganiami real-time.
VLA
preferowane gdy wymagana jest generalizacja i sterowanie językiem naturalnym.
Hybryda
WMA+VLA łączy zalety obu podejść i osiąga najlepsze wyniki w benchmarkach G1.
G1 EDU
doskonała platforma badawcza: otwarte SDK2, ROS2 i bogata lista czujników.
Wyzwania
koszt obliczeniowy, sim-to-real, bezpieczeństwo OOD i etyka prawna wymagają rozwiązania.
Dziękuję
za uwagę
Pytania?
unitree.com/g1
github.com/unitreerobotics