## Slide 1
NAWIGACJA ROBOTÓW HUMANOIDALNYCH
WYKŁAD 5
VLM i VLA w nawigacji robota humanoidalnego
dr inż. Mateusz Pomianek
VLM
VLA
Sem. nav.
ROS 2 + AI

## Slide 2
Plan wykładu
Sekcja 1
VLM - architektura, modele CLIP/LLaVA/GPT-4V, grounding, zero-shot reasoning w robotyce
Sekcja 2
VLA - modele RT-2, OpenVLA, π0, Octo; architektura i generowanie akcji z języka i wizji
Sekcja 3
Zastosowania: nawigacja semantyczna, instruction following, integracja z ROS 2
Kody Python
Zapytanie VLM o scenę, grounding w mapie, router VLM→planner, pętla VLA w symulacji

## Slide 3
01
SEKCJA
VLM - modele
wizyjno-językowe
Architektura, kluczowe modele, grounding i zastosowania w robotyce

## Slide 4
Czym jest Vision-Language Model (VLM)?
VLM to model uczenia głębokiego łączący kodowanie obrazu i tekstu we wspólnej przestrzeni reprezentacji
Zadania: opis obrazu (captioning), VQA (visual question answering), wykrywanie obiektów z opisu, rozumowanie przestrzenne
Architektura typowa: enkoder wizji (ViT lub CNN) + projektor + duży model językowy (LLM)
Trening: pretraining na miliardach par obraz-tekst z internetu (LAION, CC12M, WebLI…)
Fine-tuning: dostrojenie na zadaniach robotycznych z parami (obs, opis, akcja)
Przykłady: CLIP (OpenAI), LLaVA-1.6, InstructBLIP, GPT-4o Vision, Gemini 1.5 Pro, Qwen-VL
Kluczowa własność: zero-shot generalization - rozumienie scen niewidzianych podczas treningu

## Slide 5
Architektura VLM: od pikseli do tokenów
Obraz wejściowy
RGB (224×224 lub 336×336 px); opcjonalnie wielokrotne rozdzielczości (AnyRes)
Enkoder wizji (ViT)
Vision Transformer dzieli obraz na patche; wyjście: sekwencja N osadzeń wizualnych
Projektor / MLP adapter
Liniowy lub dwuwarstwowy MLP mapuje embeddingi wizji do przestrzeni LLM
LLM (dekoder)
Autoregresyjny transformer (Vicuna, LLaMA 3, Mistral); łączy tokeny wizji i tekstu
Wyjście tekstowe
Swobodny tekst, JSON ze strukturą, tokeny akcji (w VLA) lub etykiety klas
Kluczowe cechy
Freeze ViT → trenuj tylko projektor + LLM (LLaVA)
Jeden forward pass przez cały stos
Kontekst: typowo 4 096-128 000 tokenów
Parametry: 7B-72B (edge: 3B-7B)
Latencja GPU: 100-800 ms / zapytanie
Kwantyzacja 4-bit na embedded GPU

## Slide 6
CLIP: fundament grounded perception
Idea CLIP (OpenAI, 2021)
CLIP w nawigacji humanoida
Trening kontrastowy: 400M par (obraz, opis) z internetu
Dwa enkodery: Image Encoder (ViT-L) + Text Encoder (transformer)
Cel: maksymalizacja podobieństwa cos. dla pasujących par
Wynik: wspólna przestrzeń embeddingów o wymiarze 512-1024
Możliwość zero-shot klasyfikacji: obraz vs. opisy klas
Baza dla LLaVA, DALL-E, Flamingo, CogVLM
Lokalizacja semantyczna: podobieństwo embedding (klatka) vs. embedding (opis celu)
Np. "znajdź niebieskie drzwi" → szukaj w mapie klatek z max similarity
Object grounding: ranking regionów ROI vs. zapytanie językowe
Działanie w czasie rzeczywistym: CLIP ViT-B/16 ~10 ms na GPU
Ograniczenie: brak rozumowania wieloetapowego; tylko matching

## Slide 7
LLaVA i Visual Question Answering w robotyce
LLaVA (Large Language and Vision Assistant): CLIP ViT + 2-layer MLP projektor + LLaMA/Vicuna
Trening dwuetapowy: (1) freeze ViT, ucz projektor; (2) fine-tune projektor + LLM na danych instrukcji
VQA dla robota: robot zadaje pytanie o obraz z kamery; VLM odpowiada w języku naturalnym
Przykłady pytań VQA: "Czy drzwi są otwarte?", "Ile osób stoi przy windzie?", "Który korytarz jest wolny?"
Odpowiedź strukturalna: prompt wymuszający JSON: {"door_open": true, "people_count": 2, "clear_path": "left"}
LLaVA-1.6 (34B): rozumowanie przestrzenne, zliczanie, rozróżnianie lewej/prawej strony
Wersje on-device: LLaVA-Phi-3-mini (3,8B) - możliwa na Jetson Orin AGX (~200 ms / klatka)

## Slide 8
Grounding semantyczny: od słów do lokalizacji
Opis celu
Użytkownik lub system misji podaje opis: "idź do stolika z kawą przy oknie"
Feature extraction
VLM (LLaVA lub CLIP) koduje klatki z kamery; VLM opisuje każdy kandydujący region mapy
Matching
Cosinus similarity lub LLM scoring pomiędzy embeddingiem opisu, a embeddingami regionów
Lokalizacja na mapie
Region z najwyższym score → jego współrzędne (x,y) na mapie → cel dla A*
1
2
3
4

## Slide 9
Zero-shot vs. few-shot reasoning w nawigacji
Zero-shot
Few-shot (in-context learning)
Model nigdy nie widział danej sceny ani zadania podczas treningu
Polecenie: "idź do drukarki" - VLM rozumie bez przykładów
Działa gdy obiekt jest w słowniku treningu VLM (>1B tokenów tekstu)
Słabszy dla specyficznego sprzętu laboratoryjnego lub lokalnych obiektów
Praktyka: GPT-4o opisuje scenę i wskazuje cel nawigacyjny
2-5 przykładów par (obraz, opis, akcja) w prompcie kontekstowym
Nie wymaga fine-tuningu - szybkie dostosowanie do nowego środowiska
Np. 3 zdjęcia korytarza ze strzałkami + pytanie → kierunek ruchu
Kluczowe dla robotów przemysłowych z niestandardowymi obiektami
Ograniczenie: długi kontekst = wyższy koszt inferowania i latencja

## Slide 10
Zapytanie VLM o stan sceny (Anthropic / OpenAI API)
import base64, httpx, json
def query_vlm_scene(image_bgr, question: str,
model='claude-sonnet-4-6') -> dict:
"""Wysyla klatke kamery do VLM i zwraca odpowiedz JSON."""
import cv2
_, buf = cv2.imencode('.jpg', image_bgr, [cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY, 85])
b64 = base64.b64encode(buf).decode()
payload = {
"model": model, "max_tokens": 256,
"messages": [{"role": "user", "content": [
{"type": "image", "source": {"type": "base64",
"media_type": "image/jpeg", "data": b64}},
{"type": "text", "text": f"Odpowiedz TYLKO JSON. {question}"}
]}]}
r = httpx.post('https://api.anthropic.com/v1/messages',
json=payload, headers={'x-api-key': API_KEY,
'anthropic-version': '2023-06-01'}, timeout=5.0)
return json.loads(r.json()['content'][0]['text'])
Pytanie np.: "Czy droga do przodu jest wolna? Odpowiedz: {\"clear\": true/false, \"obstacle\": string}".

## Slide 11
02
SEKCJA
VLA - modele
wizyjno-językowe-akcyjne
RT-2, OpenVLA, π0, Octo, architektura i generowanie akcji

## Slide 12
Czym jest Vision-Language-Action Model (VLA)?
VLA rozszerza VLM o głowicę akcji (action head): model generuje nie tylko tekst, lecz tokeny ruchu
Wejście: obraz (lub sekwencja klatek) + polecenie językowe; wyjście: wektor akcji lub tokeny dyskretne
RT-2 (Google DeepMind, 2023): fine-tuning PaLI-X (55B) i PaLM-E na danych robotycznych
OpenVLA (Stanford, 2024): open-source; Prismatic VLM + 7B LLaMA; tokeny akcji jako tekst
π0 (Physical Intelligence, 2024): diffusion policy head dla ciągłych akcji; duże słownictwo gestów
Octo (Berkeley, 2024): transformer-based; multi-task; przyjmuje różne modalności wejściowe
Kluczowa różnica od klasycznej polityki RL: VLA używa wiedzy językowej do generalizacji zero-shot

## Slide 13
Architektura VLA, od obserwacji do akcji
Obserwacja
Klatki RGB z kamer (wrist cam + head cam) + propriocepcja (q, dq, τ) robota
Enkoder wizji + LLM
Identyczny stos VLM (ViT + projektor + transformer); tokenizacja wizji i języka
Action tokenizer
Dyskretny: zakres akcji podzielony na 256 binów per oś; lub ciągły z diffusion head
Action head
Ostatnie warstwy dekodera przewidują tokeny akcji; demapping → docelowy wektor akcji
Wykonanie akcji
Wektor Δq lub (v, ω, τ) przekazywany do WBC lub niskiego poziomu sterowania (1 kHz)
Kluczowe cechy
Częstość wyjść: 3-10 Hz (ograniczona przez LLM)
Buforowanie akcji: temporal ensemble lub action chunking
Fine-tuning: ~100-10 000 demonstracji
Imitation learning + RL fine-tuning
Deployment: Jetson AGX Orin (7B q4) ≈ 3 Hz
Bezpieczeństwo: clip akcji + velocity guard

## Slide 14
Przegląd kluczowych modeli VLA
RT-2 (Google, 2023)
Base: PaLI-X 55B lub PaLM-E 562B
Tokeny akcji: dyskretne (256 bin/oś)
Co-fine-tuning na Web + Robot data
Generalizacja zero-shot do nowych obiektów
Proprietary; działa na TPU v4
Wykazuje chain-of-thought reasoning
OpenVLA (Stanford, 2024)
Base: Prismatic (SigLIP + DINOv2) + LLaMA 7B
Open source: wagi na HuggingFace
Fine-tuning na Open-X-Embodiment (~970 k ep.)
Akcje jako tekst: "move_left 0.3"
LoRA fine-tuning w <24 h na 1× A100
Dobrze udokumentowane API
π0 / Octo (2024)
π0: diffusion action head (ciągłe akcje)
Wspiera dexterious manipulation
Octo: multi-task transformer policy
Modular: różne enkodery wizji
Open-X-Embodiment benchmark SoTA
Integracja z ROS 2 przez action server

## Slide 15
Tokenizacja akcji: jak VLA generuje ruch
Dyskretna tokenizacja: zakres każdej osi ruchu (np. ±0,05 m/krok) dzielony na 256 równych binów
Każda oś akcji → jeden token z alfabetu [0…255]; cały wektor akcji = K tokenów po sobie
Dekodowanie: token_id → wartość ciągła przez de-binning + ewentualne odszumowanie
Action chunking: VLA generuje N kolejnych kroków akcji naraz (np. N=10); redukuje latencję
Temporal ensemble: ważona suma K ostatnich prognoz dla bieżącego kroku - wygładzenie ruchu
Diffusion policy (π0): akcja jako wynik odwróconego procesu dyfuzji; ciągła, wielomodalna
Hybrid: tokeny dyskretne dla navigacji (v, ω) + ciągłe diffusion dla manipulacji dłoni

## Slide 16
Fine-tuning VLA na danych robotycznych
Zbieranie danych demonstracji
Strategie fine-tuningu
Teleoperation: operator steruje robotem; zapis (obs, action) w ~10 Hz
Symulacja: generowanie danych w MuJoCo / Isaac Sim (szybko, bez ryzyka)
Play data: swobodne zbieranie bez konkretnego zadania; labels posta hoc
Liczba demonstracji: 100-10 000 epizodów zależy od złożoności zadania
Format: HDF5 lub RLDS; zgodność z Open-X-Embodiment dataset
Full fine-tuning: wszystkie wagi; potrzebny duży GPU (≥80 GB VRAM)
LoRA (Low-Rank Adaptation): trainable rank-r matrices; 16-32 GB GPU
Adapter modules: dodatkowe warstwy między blokami transformera
Co-training: robot data + Web data → zapobiega catastrophic forgetting
Ewaluacja: success rate na held-out zadaniach w symulacji i na robocie

## Slide 17
Integracja OpenVLA w pętli sterowania (HuggingFace)
from transformers import AutoModelForVision2Seq, AutoProcessor
import torch, numpy as np
processor = AutoProcessor.from_pretrained('openvla/openvla-7b',
trust_remote_code=True)
model = AutoModelForVision2Seq.from_pretrained(
'openvla/openvla-7b', torch_dtype=torch.bfloat16,
low_cpu_mem_usage=True, trust_remote_code=True).cuda()
def get_action(image_rgb: np.ndarray, instruction: str) -> np.ndarray:
"""Zwraca wektor akcji [dx, dy, dz, drx, dry, drz, gripper]."""
prompt = f'In: What action should the robot take to {instruction}?\nOut:'
inputs = processor(prompt, image_rgb).to('cuda:0', torch.bfloat16)
with torch.inference_mode():
action = model.predict_action(**inputs, unnorm_key='bridge_orig',
do_sample=False)
return action # numpy (7,) [m, m, m, rad, rad, rad, bool]
Opis: OpenVLA zwraca 7-DoF akcję w jednostkach metrycznych; unnorm_key określa skalowanie do danego robota.

## Slide 18
Latencja i deployment VLA na robocie
Cloud GPU (A100/H100)
Latencja ~80-150 ms; konieczna łączność sieciowa; nieakceptowalne dla dynamicznych zadań
Edge GPU (Jetson Orin)
Latencja 300-600 ms dla 7B q4; wystarczające dla nawigacji; niezależność od chmury
Action chunking
Generuj N=10 kroków naraz; wykonuj lokalnie; VLA odpytywana co N×dt ms → efektywnie 10-30 Hz
Distillacja / pruning
Nauczyciel 34B → student 3B; zachowanie 85-90% skuteczności przy 5× szybszej inferencji
Kwantyzacja 4-bit
AWQ lub GPTQ: 7B model zajmuje ~4 GB VRAM; minimalna utrata jakości akcji (< 3% success rate)
Speculative decoding
Draft model (0,5B) proponuje tokeny; duży model weryfikuje; 2-3× przyspieszenie bez utraty jakości

## Slide 19
03
SEKCJA
Praktyczne zastosowania
w nawigacji humanoida
Nawigacja semantyczna, instruction following, integracja z ROS 2, ograniczenia

## Slide 20
Nawigacja semantyczna z VLM
Klasyczna nawigacja: cel = współrzędne (x, y); robot nie rozumie sensu celu
Nawigacja semantyczna: cel = opis językowy "znajdź salę z projekcją slajdów" lub "idź do kuchni"
Etap offline: budowa mapy semantycznej: robot objeżdża budynek; VLM opisuje każdą pozycję
Etap online: lokalizacja celu: embedding(opis celu) vs. embeddingi pozycji w mapie → argmax sim
CLIP-Fields (2022): neural field z embeddingami CLIP w każdym wokselu mapy 3D
SQA3D / EQA (Embodied QA): robot odpowiada na pytania o przestrzeń, poruszając się po środowisku
ConceptFusion (2023): mapa z deskryptorami CLIP + SAM na chmurze punktów - open-vocab grounding 3D

## Slide 21
Pipeline instruction following: od polecenia do akcji
1
Polecenie użytkownika
"Przynieś mi kawę z kuchni na 2. piętrze" - tekst lub mowa (ASR → tekst)
2
LLM task planner
Duży LLM (GPT-4o) rozkłada polecenie na podrzędne cele: navigate → pick → navigate → place
3
VLM scene grounding
CLIP lub LLaVA lokalizuje obiekty ("kawa", "kuchnia") w mapie semantycznej
4
Nav2 + footstep
Klasyczna nawigacja z A* do każdego podzadania; footstep planner dla precyzyjnych ruchów

## Slide 22
Grounding semantyczny w mapie topologicznej
import numpy as np
from transformers import CLIPModel, CLIPProcessor
import torch
class SemanticMap:
def __init__(self, model_name='openai/clip-vit-base-patch16'):
self.model = CLIPModel.from_pretrained(model_name).eval().cuda()
self.proc = CLIPProcessor.from_pretrained(model_name)
self.nodes = [] # lista (x, y, emb) wezlow topologicznych
def add_node(self, x, y, image_rgb):
inp = self.proc(images=image_rgb, return_tensors='pt').to('cuda')
with torch.no_grad():
emb = self.model.get_image_features(**inp)
emb = emb / emb.norm(dim=-1, keepdim=True) # normalizacja L2
self.nodes.append((x, y, emb.cpu().numpy()))
def find_goal(self, query_text: str) -> tuple:
inp = self.proc(text=[query_text], return_tensors='pt').to('cuda')
with torch.no_grad():
t_emb = self.model.get_text_features(**inp)
t_emb = (t_emb / t_emb.norm()).cpu().numpy()
scores = [float(t_emb @ n[2].T) for n in self.nodes]
best = int(np.argmax(scores))
return self.nodes[best][0], self.nodes[best][1] # (x, y)
Opis: add_node() buduje mapę podczas eksploracji; find_goal() lokalizuje cel z opisu w ~2 ms

## Slide 23
Router: VLM ocenia scenę i wywołuje właściwy planistę
import json
ROUTING_PROMPT = '''
Analizujesz obraz z kamery robota humanoidalnego.
Zwróć TYLKO JSON z polami:
"situation": "normal"|"obstacle_close"|"stairs"|"person_blocking",
"confidence": 0.0-1.0,
"recommended_action": "continue"|"replan"|"slow_down"|"stop"|"ask_human"
'''
def vlm_route(image_rgb, nav_node) -> str:
result = query_vlm_scene(image_rgb, ROUTING_PROMPT) # z Kodu 1
situation = result.get('situation', 'normal')
confidence = result.get('confidence', 0.0)
action = result.get('recommended_action', 'continue')
if confidence < 0.6:
return 'continue' # niepewny wynik - jedz dalej
if action == 'replan':
nav_node.trigger_replan() # sygnał do Nav2
elif action == 'stop':
nav_node.emergency_stop()
return action
Opis: Router wywołuje VLM co ~500 ms (asynchronicznie); próg confidence=0,6 filtruje halucynacje modelu

## Slide 24
Integracja VLM/VLA z ROS 2: wzorzec asynchroniczny
VLM działa zbyt wolno (>100 ms) dla synchronicznej pętli Nav2 (50 Hz) - konieczna asynchroniczność
Wzorzec: dedykowany node /vlm_node subskrybuje /camera/image_raw, publikuje /vlm_observations
Buffer: /vlm_observations to topic z QoS BEST_EFFORT, depth=1 - zawsze najnowsza interpretacja
Nav2 BehaviorTree: VLM jako zewnętrzny condition node - sprawdza buffor i blokuje w razie "stop"
Action server: /vlm_ground_goal [text_goal → PoseStamped] - lokalizacja semantyczna na żądanie
Lifecycle node: VLM node uruchamiany/zatrzymywany przez Nav2 state machine (oszczędność GPU)
Monitoring: /vlm_diagnostics - latencja, liczba halucynacji wykrytych przez sanity check

## Slide 25
Ograniczenia i wyzwania VLM/VLA w robotyce
Problemy techniczne
Problemy bezpieczeństwa i niezawodności
Halucynacje: VLM "widzi" obiekty których nie ma lub fałszywie ocenia odległości
Latencja: 100-800 ms; nieakceptowalne przy szybkim ruchu (>0,5 m/s)
Dryft kontekstu: długie konwersacje tracą koherencję opisu środowiska
Sim-to-real gap: model trenowany na zdjęciach z internetu słabo generalizuje na obraz fisheye robota
Koszt zasobów: 7B model wymaga 16 GB VRAM; 34B - 70+ GB
Niespójność czasowa: opis sceny w klatce t nie zawsze pasuje do pozycji w klatce t+5
Prompt injection: złośliwy tekst w scenie może manipulować planistą
Brak gwarancji: VLM nie daje formalnych gwarancji bezpieczeństwa (bez dowodów poprawności)
Fail-open vs fail-safe: przy błędzie VLM robot musi zatrzymać się, nie kontynuować
Weryfikacja krzyżowa: wyniki VLM powinny być sanity-checked przez klasyczne sensory (LiDAR)
Biasy modeli: VLM może inaczej reagować na różnych ludzi ze względu na biasy danych treningowych

## Slide 26
Przykłady wdrożeń VLM/VLA w humanoidach (2023-2025)
Figure 01 + OpenAI GPT-4o
Humanoid Figure prowadzi rozmowę o środowisku i wykonuje zadania na podstawie poleceń języka naturalnego
Unitree H1 + VLM planner
H1 z LLaVA jako scene understander: autonomiczne nawigowanie w biurze do opisanych celów
Boston Dynamics Spot + GPT-4
Spot opisuje to co "widzi„ i odpowiada na pytania; tryb VQA do inspekcji środowiska przemysłowego
RT-2 (Everyday Robots)
Robot Google wykonuje zadania pick-place z poleceń języka naturalnego; SoTA zero-shot na RT-Benchmark
π0 (Physical Intelligence)
Humanoidalny robot kuchenny wykonuje złożone zadania (owijanie naleśników) sterowany VLA π0
LEROBOT (HuggingFace 2024)
Open-source platforma RL+IL+VLA; demonstracje na SO-100/LeKiwi; wspólnota ~50k gwiazdek GitHub

## Slide 27
Najlepsze praktyki inżynierskie: VLM/VLA w produkcji
Separacja pętli: pętla bezpieczeństwa (1 kHz, deterministyczna) zawsze nadrzędna wobec VLM (2-5 Hz)
Sanity check akcji: każda akcja VLA clampowana do fizycznie osiągalnego zakresu; ZMP sprawdzany przed wykonaniem
Confidence threshold: odrzucaj wyniki VLM z confidence < 0,7; fallback do klasycznego planisty
Prompt engineering: jasny, deterministyczny prompt z wymuszeniem formatu JSON + przykładem (few-shot)
Logging i replay: zapis każdego zapytania VLM + odpowiedzi do MCAP/rosbag2 - postmortem po incydencie
Graceful degradation: gdy VLM niedostępny → robot przechodzi w tryb klasycznej nawigacji metrycznej
Testy regresji: automatyczny benchmark 50 zapytań VQA na obrazach referencyjnych przy każdej zmianie modelu

## Slide 28
Kierunki badań i przyszłość VLM/VLA w nawigacji
World models
VLA z modelem świata (RSSM,
JEPA): robot "wyobraża" sobie konsekwencje akcji przed ich wykonaniem
Embodied foundation models
Jeden model dla percepcji, planowania i sterowania; Gato, UniSim, UniPi - unifikacja wszystkich warstw
Continual learning
VLA aktualizuje się online z nowych demonstracji bez catastrophic forgetting; kluczowe dla wdrożeń
Multiagent VLM
Kilka robotów współdzielących mapę semantyczną; VLM jako wspólny language interface dla roju
Certifiable safety
Formalna weryfikacja wyjść VLA (conformal prediction, runtime monitors) dla środowisk krytycznych
Hardware acceleration
Dedykowane NPU dla transformerów (Qualcomm AI 100 Ultra, NVIDIA Thor); latencja <50 ms dla 7B on-device

## Slide 29
PODSUMOWANIE
01
VLM (CLIP, LLaVA, GPT-4V) wnoszą rozumienie języka naturalnego i semantyki sceny do systemu nawigacji.
02
VLA (RT-2, OpenVLA, π0) zamykają pętlę: obserwacja wizualna + polecenie językowe → akcja robota.
Grounding semantyczny pozwala nawigować do celu opisanego słowami bez uprzedniego uczenia mapy etykiet.
Latencja VLM (>100 ms) wymaga buforowania i asynchronicznego wywoływania względem pętli sterowania.
Weryfikacja bezpieczeństwa i sanityzacja wyjść VLA są obowiązkowe przed przekazaniem do WBC i aktuatorów.
03
04
05

## Slide 30
Zadanie projektowe i pytania problemowe
Dlaczego pętla sterowania (1 kHz) i pętla VLM (2-5 Hz) muszą być rozdzielone? Narysuj schemat asynchronicznej architektury.
Jakie zagrożenia niesie prompt injection dla robota sterowanego VLM w środowisku z ludźmi? Zaproponuj mechanizm obrony.
Zadanie: zaimplementuj klasę SemanticMap (patrz Kod 3), zbierz w symulowanym środowisku (dowolny zbiór zdjęć) embeddingi dla 10 pozycji i sprawdź, które zapytania języka naturalnego są poprawnie rozwiązywane, a które nie. Porównaj OpenVLA i klasyczny sterownik PID dla zadania "idź 2 m do przodu": jakie są różnice w latencji, niezawodności i możliwości generalizacji?
Bonus: skonfiguruj pipeline LLaVA-1.6 (3B) + Nav2 w symulatorze Gazebo i zademonstruj nawigację do celu podanego opisem słownym.