## Slide 1
NAWIGACJA ROBOTOW HUMANOIDALNYCH
WYKŁAD 7
Nawigacja spoleczna:
tlumy, normy kulturowe, interakcja z czlowiekiem
dr inż. Mateusz Pomianek
Modele tlumu
Proksemika
Normy kulturowe
HRI / personalizacja

## Slide 2
WPROWADZENIE
Plan wykladu
Sekcja 1
Modele ruchu tłumu: Social Force Model, ORCA, modele oparte na danych, predykcja trajektorii
Sekcja 2
Proksemika i normy kulturowe: strefy Halla, różnice kultur, kontekst sytuacyjny, sygnały społeczne
Sekcja 3
Personalizacja interakcji człowiek-robot: profil użytkownika, uczenie preferencji, komunikacja, ewaluacja
Kody Python
Social Force Model, ORCA, predykcja Transformer, klasyfikator profilu, mapa społecznych kosztów

## Slide 3
01
SEKCJA
Modele ruchu tlumu
Social Force Model, ORCA, modele predykcji trajektorii, detekcja grup

## Slide 4
SEKCJA 1 | MOTYWACJA
Dlaczego nawigacja społeczna jest potrzebna?
Robot poruszający się tylko wedlug geometrii (A* + DWA) jest postrzegany jako nieprzewidywalny i nieprzyjemny
Badania (Kruse et al., 2013): 70% użytkowników odczuwa dyskomfort, gdy robot nie respektuje nienawigacyjnych norm społecznych
Normy społeczne: nie wchodzić miedzy rozmawiające osoby, nie ścigać pieszych, utrzymywać właściwy dystans
Nawigacja społeczna rozszerza klasyczne planowanie o model agentów: każdy człowiek ma intencje, prędkość i strefę prywatności
Standard ISO 13482:2014: roboty opiekuncze musza spelniac minimalne wymagania dotyczace bezpiecznej interakcji z człowiekiem
Cel: robot postrzegany jako naturalny uczestnik przestrzeni społecznej, a nie przeszkoda czy zagrożenie

## Slide 5
SEKCJA 1 | SOCIAL FORCE MODEL
Social Force Model (SFM); Helbing i Molnar (1995)
Idea: ruch pieszego modelowany jako suma sił: prędkość docelowa + odpychanie od przeszkód + odpychanie od innych ludzi
Siła własna: Fi^self = (v i ^0 * e i ^0 - v i) / tau i (powrót do pozadanej prędkosci i kierunku)
Siła społeczna (odpychanie): Fij = A * exp((rij – dij)/B) * nij (im blizej, tym silniej)
Siła od przeszkód: analogiczna do społecznej; gradient prostopadły do powierzchni ściany
Wynikowa: m i * (dv i /dt) = F i ^self + sum(F ij) + sum(F iw)
Zalety: prosta implementacja, przewidywalne zachowanie, działa w czasie rzeczywistym (~1 ms / agent)
Wady: kalibracja parametrów (A, B, tau) wymaga danych pomiarowych; nie modeluje intencji długookresowych

## Slide 6
KOD PYTHON
Social Force Model: implementacja dla planisty lokalnego
import numpy as np
def social_force(robot_pos, robot_vel, goal_pos, pedestrians,
A=2.0, B=0.3, tau=0.5, v0=1.2):
"""Wyznacza wypadkowa siłę społeczną dla robota."""
e0 = goal_pos - robot_pos
e0 /= (np.linalg.norm(e0) + 1e-6) # kierunek do celu
# Siła własna: robot chce iść do celu z prędkością v0
f_self = (v0 * e0 - robot_vel) / tau
# Siły odpychające od pieszych
f_social = np.zeros(2)
for ped in pedestrians:
diff = robot_pos - ped['pos'] # wektor od pieszego do robota
dist = np.linalg.norm(diff)
r_ij = 0.3 + ped.get('radius', 0.25) # suma promieni
n_ij = diff / (dist + 1e-6) # wektor normalny
f_social += A*np.exp((r_ij-dist)/B)*n_ij
return f_self + f_social # [m/s^2]
Opis: Wywoływac co 50 ms; scałkuj siłę przez dt aby uzyskać nową predkość (clamp do vmax)

## Slide 7
SEKCJA 1 | ORCA
ORCA: Optimal Reciprocal Collision Avoidance
Idea ORCA (van den Berg et al., 2011)
ORCA dla robota wposrod pieszych
Kazdy agent przyjmuje połowę odpowiedzialnosci za unikniecie kolizji
Dla kazdej pary (i, j): wyznaczana jest half-plane bezpiecznych predkosci
Nowa predkosc agenta i: najblizszy punkt do predkosci preferencji w zbiorze bezpiecznych predkosci
Warunek: przy wzajemnym stosowaniu ORCA przez wszystkich agentow brak kolizji jest gwarantowany
Zlożoność: O(n) per agent per krok; praktyczne dla n < 500 agentow
Popularny w symulatorach: CrowdSim, MENGE, PedSim
Robot zna swoja predkosc preferencji vpref (z DWA lub WMA)
Dla kazdego wykrytego pieszego wyznacza half-plane ORCA
Wynikowa predkość: projekcja vpref na przeciecie half-planes
Pieszy nie stosuje ORCA: robot bierze pełną odpowiedzialność
Rozszerzenie: RVO2 library (C++/Python); dziala w czasie rzeczywistym
Ograniczenie: nie przewiduje intencji; zakresla ruch stały

## Slide 8
SEKCJA 1 | PREDYKCJA TRAJEKTORII
Predykcja trajektorii pieszych
Modele kinematyczne
Stałość prędkości (CV): xt+1 = xt + v*dt
Stałość przyspieszenia (CA): uwzglednia inercje
Filtr Kalmana: estymacja + predykcja
Prosta, szybka, dziala krotkoterminowo
Zawodzi przy zmianie kierunku lub zatrzymaniu
Horyzont: do ~1 s
Social Force / ORCA
Model interakcji miedzy agentami
Predykcja, z uwzglednieniem dynamiki tlumu
Wymaga pozycji wszystkich pieszych
Średnio skuteczny na krotkim horyzoncie
Może propagować błędy siły spolecznej
Horyzont: 1–3 s
Modele danych (DL)
Social LSTM / Social GAN (Alahi 2016)
Trajectron++ (Salzmann 2021)
Transformer: AgentFormer, Wayformer
Uwzgledniaja kontekst i interakcje
Wymagaja treningu na danych (UCY, ETH)
Horyzont: 3–5 s; SoTA na benchmarkach

## Slide 9
SEKCJA 1 | GRUPY I FORMACJE
Detekcja grup i zachowan zbiorowych
Ludzie czesto poruszaja sie w grupach (dyady, triady, rodziny); robot nie moze wejsc miedzy czonkow grupy
Detekcja grupy: clustering pieszych wedlug wspolnej predkosci i bliskosci; DBSCAN lub hierarchical clustering
Formacja grupy: trojkat, linia, V-ksztalt; kazda ma strefe chroniona miedzy czlonkami (O-space)
O-space (Kendon 1990): przestrzeń miedzy członkami grupy; robot musi ją ominąć, nie przejść na wprost
F-formation detection: detekcja wspolnej orientacji i pola widzenia; robot planuje objazd z zewnatrz
Zastosowanie: robot chcacy podejsc do osoby czeka na rozejscie sie grupy lub sygnalizuje chec dolaczenia
Implementacja: Social NavMesh uwzgledniajacy O-spaces jako dynamiczne przeszkody kosztowe w cost map

## Slide 10
KOD PYTHON
Społeczna mapa kosztów i integracja z Nav2
import numpy as np
def build_social_costmap(grid_size, resolution, pedestrians,
sigma_pos=0.8, sigma_vel=0.5) -> np.ndarray:
"""Buduje mape kosztow uwzgledniajaca pieszych (Gaussowy potencjal)."""
cost = np.zeros((grid_size, grid_size), dtype=np.float32)
cx = cy = grid_size // 2 # srodek mapy = pozycja robota
for p in pedestrians:
px = int(cx + p['x'] / resolution)
py = int(cy + p['y'] / resolution)
vx, vy = p.get('vx', 0.0), p.get('vy', 0.0)
for gy in range(grid_size):
for gx in range(grid_size):
dx, dy = gx - px, gy - py
# Wydluzony Gauss w kierunku ruchu (anizotropowy)
fwd = dx*vx + dy*vy + 1e-6 # skladowa w przod
d2 = dx**2/sigma_pos**2 + dy**2/sigma_pos**2
d2 += max(fwd, 0)**2 / sigma_vel**2
cost[gy,gx] += 100.0 * np.exp(-0.5*d2)
return np.clip(cost, 0, 100).astype(np.uint8)
Opis: Anizotropowy Gauss: wiekszy koszt z przodu pieszego (w kierunku ruchu) niz z boku lub tylu.

## Slide 11
02
SEKCJA
Proksemika
i normy kulturowe
Strefy osobiste, roznice kulturowe, kontekst sytuacyjny, sygnaly spoleczne

## Slide 12
SEKCJA 2 | PROKSEMIKA
Strefy proksemiczne E. Halla: przestrzeń osobista człowieka
Publiczna > 3,6 m
Spoleczna 1,2 – 3,6 m
Osobista 0,45 – 1,2 m
Intymna < 0,45 m
Implikacje dla robota
Robot powinien utrzymywać dystans spoleczny (1,2 m) przy podejściu do nieznanej osoby
Wejscie w strefę osobistą wymaga sygnału zaproszenia lub wyraznej zgody użytkownika
Strefa intymna: tylko w przypadku asystencji medycznej lub dostepu do dozownika lekow
Nawigacja: robot omija ludzi z marginesem 0,5 m = strefa bezpieczna powyzej osobistej
Monitoring: czujnik F/T lub detekcja YOLO jako trigger zatrzymania przy nadmiernym zblizeniu

## Slide 13
SEKCJA 2 | ROZNICE KULTUROWE
Różnice kulturowe w przestrzeni osobistej
Kultury kontaktowe (Ameryka Poludniowa, Bliski Wschod, Europa Poludniowa): dystans konwersacyjny 0,5–0,9 m
Kultury zdystansowane (Europa Polnocna, Japonia, USA): dystans konwersacyjny 0,9–1,5 m
Kultury Azji Wschodniej: wyjątkowo duży dystans w kontekscie formalnym; mały dystans w zatłoczonej przestrzeni publicznej
Robot wspolpracujacy globalnie musi adaptowac parametry stref do kontekstu kulturowego uzytkownika
Dane badawcze: Hall (1966), Beaulieu (2004), meta-analiza Sorokowska et al. (2017) na 42 krajach
Implementacja: baza danych norm kulturowych + modul detekcji jezyka / regionu z konta uzytkownika
Ostrozność: stereotypizacja kulturowa jest ryzykowna; preferencje indywidualne maja priorytet nad normami grupowymi

## Slide 14
SEKCJA 2 | KONTEKST
Kontekst sytuacyjny, a normy nawigacyjne
Środowiska o wysokiej gestości (public)
Środowiska opieki (szpital, dom opieki)
Dworce, lotniska, centra handlowe: tlum > 1 os/m^2
Akceptowalny kontakt fizyczny (ramie w ramie), norma kulturowa
Robot: tryb zwarty; waska trasa, mniejszy dystans bezpieczny (0,4 m)
Predkosc zredukowana do max 0,6 m/s; czeste zatrzymania
Priorytet: przepuszczanie grup idacych w tym samym kierunku
Sygnalizacja: oswietlenie LED i dzwiek przy zblizaniu
Pacjenci, osoby starsze, dzieci: wzmocniona strefa bezpieczna (+50%)
Predkosc max 0,4 m/s; plynne przyspieszenia i hamowania
Brak naglych ruchow; robot nie powinien pojawisc sie od tylu
Zachowanie przewidywalne i komunikowane z wyprzedzeniem
Pierwszenstwo dla personelu medycznego niezaleznie od sciezki
Dzwiek sygnalizacyjny: male natezenie, przyjazny ton

## Slide 15
SEKCJA 2 | SYGNALY
Sygnały społeczne: co robot musi rozpoznawać
Gesty i mowa ciala
Wyciagnieta reka = stop; kiwnecie glowa = zgoda; odwrocenie sie = koniec interakcji. Detekcja: MediaPipe Pose
Kontakt wzrokowy
Wzrok skierowany na robota = oczekiwanie interakcji; brak kontaktu = nie przeszkadzac. Detekcja: gaze estimation
Mowa i prosodia
Komenda glosowa; ton i tempo sygnalizuja stan emocjonalny. ASR + klasyfikator sentymentu w czasie rzeczywistym
Orientacja ciala
Zwrot frontem do robota = zaproszenie; bok lub tyl = brak zainteresowania. Kluczowe dla decyzji o podejsciu
Ekspresja twarzy
Dezorientacja, niezadowolenie, panika. Detekcja: modele AU (Action Units) lub end-to-end (AffectNet, FER2013)
Czynniki sytuacyjne
Osoba smieciaca z tornistrem: zajeta. Osoba stojaca i patrzaca: czeka. Kontekst wnioskowany z polozenia i gestow

## Slide 16
SEKCJA 2 | MAPA KOSZTOW SPOLECZNYCH
Kodowanie norm społecznych w mapie kosztów
Warstwa geometryczna: klasyczne przeszkody statyczne (sciany, meble) z inflacja 0,3 m
Warstwa pieszych: anizotropowy Gauss wokol kazdej osoby; wiekszy koszt w kierunku ruchu i z przodu twarzy
Warstwa grup: O-space miedzy czlonkami grupy kodowany jako strefa zakazana (koszt = 100)
Warstwa konwersacji: obszar miedzy rozmawiajacymi osobami; robot nie moze go przeciac
Warstwa kulturowa: globalny mnoznik kosztow (x1.0 – x1.5) zaleznie od profilu kulturowego srodowiska
Warstwa kontekstowa: szpital: +30% kosztu wszedzie; ruchliwy korytarz biurowy: -10% kosztow bocznych
Aktualizacja: wszystkie warstwy odswiezane co 100 ms na podstawie detekcji pieszych z LiDAR + kamery

## Slide 17
03
SEKCJA
Personalizacja interakcji
czlowiek-robot (HRI)
Profil uzytkownika, uczenie preferencji, komunikacja, ewaluacja

## Slide 18
SEKCJA 3 | PERSONALIZACJA
Czym jest personalizacja w nawigacji spolecznej?
Wymiary personalizacji: dystans fizyczny, styl komunikacji, prędkosc ruchu, poziom proaktywnosci
  Użytkownik 1: osoba starsza z trudnosciami w chodzeniu; oczekuje wolnego robota i wyraznych sygnalow
  Użytkownik 2: pracownik biura; oczekuje robota ktory nie przeszkadza i nie blokuje drogi
  Użytkownik 3: dziecko; robot powinien byc bardziej ostrozosc i uzywac prostszych komunikatow
Cel: minimalizacja zaklocen i maksymalizacja poczucia komfortu konkretnej osoby, nie sredniej uzytkownikow
Metody: profil explict (preferencje podane przez uzytkownika) + profil implicit (wnioskowany z zachowania)
Robot generyczny zachowuje sie tak samo wobec kazdego
Robot spersonalizowany adaptuje zachowanie do konkretnej osoby

## Slide 19
SEKCJA 3 | PROFIL UZYTKOWNIKA
Profil użytkownika: składowe i źródła
Cechy stale (explicit)
Cechy dynamiczne (implicit)
Wiek i mobilność (poruszanie sie z laską, na wózku)
Preferencje kulturowe (kraj pochodzenia, jezyk)
Znane fobie lub lęki (np. lęki przed maszynami)
Preferowany styl komunikacji (werbalny / niewerbalny)
Historia interakcji z robotami (nowicjusz / doswiadczony)
Rola w organizacji (pacjent, personel, gość)
Aktualny stan emocjonalny (ekspresja twarzy, tempo mowy)
Poziom pospiechu (prędkość chodzenia, częstość kontaktu)
Odpowiedzi na poprzednie zachowania robota (wycofanie, kiwnięcie)
Zajętość (słucha muzyki, rozmawia przez telefon)
Pozycja i orientacja ciala wzgledem robota
Historia dzisiejszej sesji (akceptacje, odrzucenia propozycji)

## Slide 20
SEKCJA 3 | UCZENIE PREFERENCJI
Uczenie preferencji uzytkownika w czasie rzeczywistym
Cel: robot aktywnie aktualizuje model preferencji na podstawie sygnalu zwrotnego uzytkownika
Sygnaly zwrotne: wycofanie sie (zbyt blisko), kiwniec (OK), komenda slowa (szybciej / wlnniej), styl chodzenia
Regresja Bayesowska: model dystansu preferowanego d* ~ N(mu, sigma^2); aktualizacja mu i sigma po kazdej obserwacji
Inverse RL (IRL): z obserwacji ludzkich zachowan wnioskuj funkcje nagrody; zastosuj do polityki robota
Gaussian Process Regression: interpolacja preferencji dystansu dla roznych kontekstow (korytarz, winda, sala)
Prywatnosc: dane profilowe przechowywane lokalnie; opcja reset profilu przez uzytkownika w dowolnej chwili
Cold start: nowy uzytkownik startuje z domyslnymi parametrami kulturowymi; personalizacja po ~5 minutach interakcji

## Slide 21
KOD PYTHON
Bayesowska aktualizacja preferencji dystansu
import numpy as np
class DistancePreferenceModel:
"""Gaussowski prior nad preferowanym dystansem d* [m]."""
def __init__(self, mu0=1.2, sigma0=0.4):
self.mu = mu0 # wartość oczekiwana początkowa
self.sigma = sigma0 # odchylenie standardowe (niepewność)
self.obs_sigma = 0.15 # szum pomiaru (gęstość obserwacji)
def update(self, observed_distance: float, feedback: str):
"""Aktualizacja po obserwacji; feedback: "ok"/"too_close"/"too_far"."""
if feedback == 'too_close':
z = observed_distance + 0.3 # użytkownik chce większy dystans
elif feedback == 'too_far':
z = observed_distance - 0.2 # użytkownik akceptuje mniejszy
else:
z = observed_distance # OK – to jest d*
# Kalman update: posterior Gaussian
K = self.sigma**2 / (self.sigma**2 + self.obs_sigma**2)
self.mu += K * (z - self.mu)
self.sigma = np.sqrt((1 - K) * self.sigma**2)
return self.mu, self.sigma
Opis: Po 5–10 interakcjach sigma spada do ~0,05 m; mu zbiezna do prawdziwej preferencji uzytkownika

## Slide 22
SEKCJA 3 | KOMUNIKACJA
Komunikacja robota z człowiekiem: kanaly
Mowa (TTS)
Synteza mowy: przyjazny glos, odpowiednia glosnosc. Robot informuje o zamiarach: 'Przechodze po lewej stronie'
Swiatla LED
Kolory sygnalizuja stan: zielony = gotowy, zolty = zatrzymanie, czerwony = ostrozenie, niebieski = naladowanie
Gestykulacja
Ramie wskazuje kierunek lub zaprasza; kiwnicie glowy potwierdza. Wymaga platformy z ramionami
Wyswietlacz twarzy
Animowane oczy lub emotikonki: przekazuja stan emocjonalny (zdziwienie, zaproszenie, przepraszam)
Ruch anticipacyjny
Robot zaczyna skrecac wczesniej niz wymagane, sygnalizujac zamiar. Badania: anticipatory motion zmniejsza konflikty o 40%
Personalizacja głosu
Ton, tempo i jezyk dopasowane do profilu uzytkownika. Dziecko: wolniej, prostsze slowa. Senior: wieksze natezenie

## Slide 23
SEKCJA 3 | PIPELINE
Pipeline personalizacji HRI: od kontaktu do adaptacji
1
Identyfikacja uzytkownika
Rozpoznawanie twarzy / tokenu RFID / konta; ladowanie lub tworzenie profilu uzytkownika
2
Ocena kontekstu
Środowisko (szpital/biuro), godzina dnia, tlok; wybor bazowej polityki nawigacyjnej
3
Inicjacja interakcji
Kontakt wzrokowy, kiwnięc lub glos; robot sygnalizuje gotowość do interakcji i zamiar ruchu
4
Wykonanie z monitoringiem
Nawigacja z aktywna obserwacja sygnalizacji zwrotnej; rejestracja odleglosci, reakcji ciala, slow

## Slide 24
SEKCJA 3 | EWALUACJA
Ewaluacja nawigacji społecznej: metryki i benchmarki
Intrusion into Personal Space (IPS): procent czasu, gdy robot narusza strefe osobista (< 1,2 m) bez zaproszenia
Path Irregularity (PI): odchylenie trasy robota od trajektorii bez pieszych; wskaznik zaklocen w nawigacji
Social Space Violation (SSV): liczba wejsc w O-space grupy lub strefe konwersacji
Time-to-pass (TTP): czas potrzebny robotowi do mineciia pieszego; im krotszy tym mniej ograniczen
Perceived Safety Rating (PSR): subiektywna ocena bezpieczenstwa przez pieszych (kwestionariusz Likerta)
Comfort Score (CS): srednio oceniana wygoda interakcji; zbierany przez aplikacje mobilna lub kiosk
Benchmarki: SocNav1/2 (Manso et al.), SEAN-EP (Tsoi et al.), CrowdNav (Chen et al.); porownywalne wyniki

## Slide 25
KOD PYTHON
Klasyfikator profilu uzytkownika i adaptacja parametrow
import numpy as np
PROFILE_PARAMS = {
'senior': {'v_max': 0.4, 'dist_safe': 1.5, 'tts_speed': 0.8},
'child': {'v_max': 0.5, 'dist_safe': 1.8, 'tts_speed': 0.9},
'adult': {'v_max': 0.8, 'dist_safe': 1.2, 'tts_speed': 1.0},
'worker': {'v_max': 1.0, 'dist_safe': 1.0, 'tts_speed': 1.1},
}
def classify_user(face_age: float, walking_speed: float,
uses_aid: bool) -> str:
"""Prosty klasyfikator profilu uzytkownika."""
if uses_aid or face_age > 65:
return 'senior'
if face_age < 14:
return 'child'
if walking_speed > 1.2:
return 'worker'
return 'adult'
def get_nav_params(profile: str, pref_model) -> dict:
base = PROFILE_PARAMS[profile].copy()
# Nadpisz dystans z modelu Bayesowskiego (z Kodu 3)
base['dist_safe'] = pref_model.mu
return base
Opis: Klasyfikacja wstepna z szybkich cech; model Bayesowski (Kod 3) nastepnie personalizuje dist_safe online

## Slide 26
SEKCJA 3 | STUDIUM PRZYPADKU
Studium przypadku: robot w szpitalu wielokulturowym
Platforma: robot usługowy na korytarzach szpitalnych; personel z 12 krajów, pacjenci różnych kultur i grup wiekowych
System detekcji: YOLO dla pieszych + MediaPipe Pose dla orientacji + gaze estimation dla kontaktu wzrokowego
Profil domyślny: strefa 1,5 m, prędkość max 0,5 m/s, komunikacja głosowa po polsku lub angielsku
Adaptacja kulturowa: detekcja jezyka (ASR) uaktywnia moduł proksemiki (+20% dystansu dla kultur nordyckich)
Adaptacja do seniora: twarz + laska / wózek -> tryb senior: v_max = 0,4 m/s, dystans 1,8 m, glos wolniejszy
Adaptacja do dziecka: wiek < 14 z rozpoznania twarzy -> tryb dziecko: jeszcze większy dystans, komunikacja prostsza
Wyniki: IPS zredukowane o 62% względem klasycznej nawigacji, PSR wzrost o 1,8 pkt (skala 1–7), TTP o 8% dluzszy

## Slide 27
SEKCJA 3 | WYZWANIA
Wyzwania i kierunki badań w nawigacji społecznej
Wyzwania techniczne i spoleczne
Kierunki badan (2024-2026)
Niezawodność detekcji emocji i gestów w różnych warunkach oświetlenia i katach widzenia
Translacja norm kulturowych na parametry numeryczne bez stereotypizacji
Zimny start nowego użytkownika: brak danych historycznych utrudnia personalizacje
Konflikty norm: jedna osoba prosi o szybszy ruch, druga w tej samej chwili o zwolnienie
Prywatność: biometryczna identyfikacja użytkownika wymaga zgody i zasad RODO
Obliczenia w czasie rzeczywistym: wielowarstwowa mapa kosztów społecznych musi być odświeżana < 100 ms
Foundation models dla HRI: VLM jako zrozumialy interpreter sygnałow spolecznych
Uczenie przez demonstracje: robot uczy sie norm z filmów zachowań pieszych bez ręcznie zdefiniowanych reguł
Teorie umyslu (ToM): robot wnioskuje o intencjach i stanach psychicznych ludzi z obserwacji
Swoj tlum vs obcy tlum: wielorobotowe systemy spolecznej nawigacji z konsensusem norm grupowych
Ewaluacja dlugookresowa: badania wielomiesięczne w szpitalach i biurach; mierzenie zaufania w czasie

## Slide 28
PODSUMOWANIE
01
Social Force Model i ORCA daja deterministyczne podstawy unikania tlumu; modele danych (Transformer) przewiduja intencje.
02
Proksemika Halla definiuje strefy, ktore robot musi szanowac; naruszenie strefy osobistej niszczy zaufanie uzytkowników.
03
Normy kulturowe istotnie roznia sie w skali global; robot dzialajacy w wielu krajach wymaga modulu adaptacji kontekstu kulturowego.
04
Personalizacja HRI opiera sie na profilu uzytkownika, uczeniu online preferencji i wielokanalowej komunikacji niewerbalnej.
05
Ewaluacja nawigacji spolecznej wymaga metryk jakosci HRI (ITT, PSR, PFC) obok klasycznych wskaznikow nawigacji (RMSE, sukces).

## Slide 29
ZADANIE PROJEKTOWE
Zadanie projektowe i pytania problemowe
Dlaczego SFM moze generowac oscylacje w waskim korytarzu? Zaproponuj modyfikacje parametrow lub dodatkowe ograniczenie, ktore usuwa ten problem.
Robot wchodzi miedzy dwie osoby rozmawiajace (O-space). Jakie sygnaly zachowania powinny temu zapobiec i jak je zakodowac w mapie kosztow?
Uzytkownik z Japonii oczekuje dystansu 1,5 m, a uzytkownik z Brazylii 0,7 m. Jak w jednym systemie obs luzyc obie preferencje bez recznie wprowadzonych warunkow?
Zadanie: zaimplementuj klase SocialCostmap z anizotropowym Gaussem (kod 2) i przetestuj ją na symulowanej scenie z 5 pieszymi poruszajacymi sie w roznych kierunkach. Zwizualizuj wynikowa mape kosztow i sprawdz, ze planista A* omija ludzi z boku, nie z przodu.
Bonus: zintegruj DistancePreferenceModel (kod 3) z Nav2 jako dynamiczny mnoznik strefy inflacji i pokaz zbieznosc preferencji dla 3 roznych profilow uzytkownikow w symulacji.